## Slide 1
项目2 编程基础与数控车床基本操作
2.1.1 简单轴类零件精车程序编写
模块2.1 数控车床编程基础

## Slide 2
【任务描述与分析】
图2.1.1所示简单轴类零件，材料为45钢，毛坯为Φ35×65棒料。试完成该零件的精车程序编写。零件包含直线、圆弧轮廓，需运用G功能指令及辅助功能指令编写。
图2.1.1

## Slide 3
【计划与决策】
用GSK980TD系统或FANUC系统进行编写，需要用到G00、G01、G02\G03功能指令。
【实施】
精车程序编写
…… （粗车略）
N110 G00 X100 Z100（刀架快速移动到安全点）
N120 T0202 M03 S1000（换2号精车刀执行2号刀补）
…… （请把程序补充完整）
N200 G01 X37 （退刀至φ37）
N210 G00 X100 Z50（刀架快速移动到安全点）
N220 M30 （结束）

## Slide 4
【检测与评价】
学号： |  | 学生姓名： |  | 总得分 | 
序号 | 项 目 内 容 及 要 求 | 配分 | 评 分 标 准 | 单项得分 | 
1 | 程序 | 80 | 每错一处扣5分，扣完为止 |  | 
2 | 纪律与态度 | 20 | 违反纪律、学习不积极一次扣2分。 |  | 
【评估与总结】

## Slide 5
【知识链接】
要正确掌握数控车床的编程与操作方法，首先要了解数控车床车削的走刀轨迹。图2.1.2是简单轴类零件车削走刀轨迹，图2.1.2（a）所示，车刀由a点移动至o点车出端面；图2.1.2（b）所示，最后精车走刀路径为：车刀由b点移动至c点车出φ30外圆、再至d点车出圆锥面、再至e点车出φ33外圆、再退至f点车平台阶面，即形成了带锥度的台阶轴，如图2.1.2（c）图所示。当加工余量较大时，不能一次走刀完成加工，因此按图2.1.2（b）中剖面部分，先分层粗车，最后按精车轨迹精车。要实现上述车削过程，必须把相应的程序输入到数控系统并按要求操作机床才能完成加工。

## Slide 6
（a） 车端面 （b） 车外圆台阶 （C） 加工成型
图2.1.2 车削带锥度台阶轴

## Slide 7
1.数控机床的程序结构与格式
二维码2-1
2.数控车床坐标系
二维码2-2
3.数控车床加工编程方法
数控编程是数控加工的重要环节，主要内容有：确定工艺过程（包括确定加工方案，选择合适的机床、刀具及夹具，确定合理的进给路线及切削用量）；数学处理（包括建立工件的几何模型，计算加工编程所需要的相关位置坐标数据）；编制加工程序（按照数控系统规定的编程指令和程序格式，编写零件的加工程序）；程序输入与校验以及试车削。编程的方法有手工编程与自动编程两大类。

## Slide 8
增量值编程时，用U、W进行编程，如图2.1.5所示，刀具从当前位置A（X100.0 Z90.0）点快速移动到终点B的程序为：
G00 U80.0 W-88.0，其中U 、W的数值表示终点的增量值坐标。
1）绝对值编程与增量编程
数控车床编程时，可采用绝对值编程、增量值编程和两者混合编程。绝对值编程时其终点位置是以工件原点作为起点表示的坐标值。增量编程是刀具从当前点到终点的距离。
绝对值编程时，首先设定工件坐标系，并用地址X 、Z进行编程。如图2.1.5所示，刀具从当前位置A（X120.0 Z90.0）点快速移动到终点B的程序为：G00 X40.0 Z2.0，其中X 、Z的数值表示终点的绝对值坐标。
图2.1.5

## Slide 9
绝对值编程和增量值编程可在同一程序段中混合使用，称为混合编程。如图2.1.6所示，刀具从A点移动到终点B的程序为：G01 X30.0 W-15.0。
图2.1.6

## Slide 10
2）直径编程与半径编程
径向尺寸有直径指定和半径指定两种方法，采用哪种方法要由系统的参数决定。当用直径值编程时，称为直径编程法；用半径值编程时，称为半径编程法。零件径向尺寸的标注和测量都是以直径值表示，设备出厂时设定为直径编程（系统默认G11指令）。如图2.1.6中A点处的外圆直径为10mm，因此编程时该点的坐标为X10。若采用半径编程，则程序中输入G10指令，使系统处于半径编程状态，此时A点的坐标为X5。
3）模态与非模态
模态是指相应字段的值一经设置，以后一直有效，直到后续的程序段又对该字段重新设置。非模态只限定在被指定的程序中有效。

## Slide 11
4）脉冲数编程与小数点编程
有些指令规定是脉冲数编程，当脉冲当量为0.001时，表示一个脉冲运动部件移动0.001mm。程序中移动距离数值以μm为单位，例如：P5000表示移动5000μm，即移动5mm。
有些指令规定是小数点编程，以mm为单位。G01 W50表示移动距离为50mm。但有些系统用小数点编程时，不能省略小数点符号，小数点后面的零可以省略。如G01 W50.0，不能写成G01 W50，否则表示移动距离为0.050mm，可以写成G01 W50.。

## Slide 12
数控车床GSK980TD系统常用辅助功能指令
5) M、S、T、F功能及单一G功能指令
不同系统的数控车床，其功能指令也不尽相同。
(1)辅助功能指令（M功能）
辅助功能指令又称M功能指令或M代码，M指令由字母M和两位数字组成。其作用是控制机床或系统的辅助功能动作，如冷却的开、关；主轴的正、反转；程序结束等。
M00 | 程序停止 | M12 | 程序暂停
M02 | 程序结束 | M30 | 程序结束并返回程序开头
M03 | 主轴正转 | M92 | 程序无条件跳转
M04 | 主轴反转 | M98 | 调用子程序
M05 | 主轴停止 | M99 | 子程序返回主程序
M08 | 开冷却泵 |  | 
M09 | 关冷却泵 |  | 

## Slide 13
M00 | 程序无条件停止 | M10 | 卡盘松开
M01 | 程序有条件停止 | M11 | 卡盘卡紧
M02 | 程序结束 | M30 | 程序结束并返回程序开头
M03 | 主轴正转 | M50 | 误差检测有效
M04 | 主轴反转 | M51 | 误差检测无效
M05 | 主轴停止 | M52 | 螺纹退尾功能有效
M08 | 开冷却泵 | M53 | 螺纹退尾功能无效
M09 | 关冷却泵 | M98 | 调用子程序
 |  | M99 | 子程序返回主程序
注：主轴有机械变速的车床，通过M41、M42、M43、M44来选择转速。 |  |  | 
数控车床FANUC系统常用辅助功能指令

## Slide 14
(2)主轴转速功能指令S
主轴转速功能指令也称S功能指令，其作用是指定车床主轴的转速。GSK980TD 和FANUC系统的S功能指令的书写格式一致。
指令格式：S □ □ □
例如: M03 S300 指主轴正转，转速为300r/min。
①恒线速度控制指令（G96）：在执行恒线速度控制指令时，为确保主轴安全平稳运行， GSK980TD系统用020号 和021号参数分别设定恒线速度控制状态下的主轴最低转速和主轴最高转速限制。
②恒转速控制指令（G97）：G97主要是取消恒线速度控制，使主轴保持恒定转速运行的状态。此时，在G97状态下，S所指定的数值表示主轴每分钟的转数（r/min）。

## Slide 16
进给速度可用进给量f转毫米（mm/r），也可以用进给速度Vf 分钟毫米（mm/min）。FANUC系统开机默认G99指令，进给单位为mm/r，如输入F0.2，表示刀架进给速度为0.2mm/ r。若要以mm/min为进给单位，则需要在程序中输入G98指令。GSK980TD系统开机默认G98指令，此时进给单位为mm/min，如输入F80，表示刀架进给速度为80mm/min。若需要用mm/r，则在程序中输入G99。 f转毫米（mm/r）和Vf 分钟毫米（mm/min）的换算关系： S为车床转速，则有进给速度公式：Vf =f•S （公式2.1.1） 例：当选择每转进给量f=0.2mm/r，车床转速S=1000r/min时，对应的每分钟进给量为： Vf =f•S=0.2×1000=200mm/min。

## Slide 17
（5）准备功能指令（G功能指令）
代码 | 功 能 | 备 注 | 代码 | 功 能 | 备 注
G00 | 快速定位 |  | G71 | 外圆粗加工复合循环 | —
G01 | 直线插补 |  | G72 | 端面粗加工复合循环 | —
G02 | 顺时针圆弧插补 |  | G73 | 封闭切削循环 | —
G03 | 逆时针圆弧插补 |  | G74 | 端面切槽或钻孔复合循环 | —
G04 | 延时等待 |  | G75 | 外圆切槽复合循环 | —
G10 | 半径编程 | 模态 | G76 | 螺纹切削复合循环 | —
G11 | 直径编程 | 模态、初态 | G90 | 外径、内径车削循环 | 模态
G28 | 自动返回参考点 |  | G92 | 螺纹切削循环 | 模态
G32 | 英制螺纹切削 |  | G94 | 端面切削循环 | 模态
G33 | 公制螺纹切削 |  | G96 | 主轴恒线速控制状态---开 | 
G50 | 坐标系设定 | — | G97 | 主轴恒线速控制状态---关 | 
G65 | 宏程序指令 | — | G98 | 每分钟进给量 | 初态
G70 | 精加工复合循环 | — | G99 | 每转进给量 | 
GSK980TD系统的G功能指令表

## Slide 18
代码 | 功 能 | 备 注 | 代码 | 功 能 | 备 注
G00 | 快速定位 |  | G57 | 工件坐标系4 | 
G01 | 直线插补 |  | G58 | 工件坐标系5 | 
G02 | 顺时针圆弧插补 |  | G59 | 工件坐标系6 | 
G03 | 逆时针圆弧插补 |  | G65 | 宏程序指令 | 
G04 | 暂停 |  | G70 | 精加工复合循环 | —
G17 | XY平面选择 |  | G71 | 外圆粗加工复合循环 | —
G18 | XZ平面选择程 | 初态 | G72 | 端面粗加工复合循环 | —
G19 | YZ平面选择程 |  | G73 | 封闭切削循环 | —
G20 | 英制输入 |  | G74 | 端面切槽或钻孔复合循环 | —
G21 | 公制输入 |  | G75 | 外圆、内孔切槽复合循环 | —
FANUC系统数控车床的G功能指令表

## Slide 19
G32 | 螺纹切削 |  | G76 | 螺纹切削复合循环 | —
G40 | 刀尖半径补偿取消 |  | G90 | 外径、内径车削循环 | 模态
G41 | 刀尖半径左补偿 |  | G92 | 螺纹切削循环 | 模态
G42 | 刀尖半径右补偿 |  | G94 | 端面切削循环 | 模态
G50 | 工件坐标设定 |  | G96 | 主轴恒线速控制状态---开 | 
G54 | 工件坐标系1 |  | G97 | 主轴恒线速控制状态---关 | 
G55 | 工件坐标系2 |  | G98 | 每分钟进给量 | 
G56 | 工件坐标系3 |  | G99 | 每转进给量 | 初态
FANUC系统数控车床的G功能指令表

## Slide 20
（6）常用单一G功能指令
①快速定位指令G00
快速定位指令G00的功能是使刀具以点定位控制方式从当前位置快速移动定位到另一指定目标点，它适用于刀具进行快速定位。
指令格式：G00 X（U） Z（W）
其中：X（U） Z（W） 为刀具目标点的坐标，X、Z为绝对坐标值，U、W为相对坐标值。
执行G00指令时，若两个坐标方向需同时定位，则刀具总是先按照短轴长度同时向两个方向快速移动，然后再快速移动长轴的余下长度部分。

## Slide 21
例2.1.1 如图2.1.7所示，将刀具从A点快速移动到B点。
输入程序：G00 X40 Z2 （绝对坐标编程）
或: G00 U-110 W-98 （相对坐标编程）
刀具移动的轨迹如图中虚线所示。
图2.1.7 快速定位

## Slide 22
②直线插补指令G01 直线插补指令G01的功能是使刀具从当前位置按指定的进给速度以直线形式移动到目标点。它适用于加工内外圆柱面、内外圆锥面、切槽、切断及倒角等。 指令格式：G01 X（U） Z（W） F 其中：X（U） Z（W） 为刀具移动的目标点坐标。 F 为进给速度。F是模态指令，在没有指定新的F指令以前，原有的进给速度一直有效,因此编程时不必在每个程序段中都写入F指令。

## Slide 23
例2.1.2 车削如图2.1.8(a)所示圆柱，长度60mm。
……
G01 Z-60 F0.3 （绝对坐标编程） 或：G01 W-60 F0.3 （相对坐标编程）
图2.1.8 (a) G01指令车圆柱

## Slide 24
例2.1.3 车削如图2.1.8(b)所示圆锥表面。 绝对坐标编程：G01 X60 Z-60 F0.3 相对坐标编程：G01 U15 W-60 F0.3 混合坐标编程：G01 X60 W-60 F0.3
图2.1.8 (b) G01指令车圆锥

## Slide 25
③圆弧插补指令G02、G03
GSK980TD系统与FANUC系统的圆弧插补指令G02、G03功能、编写格式一致。
圆弧插补指令G02、G03使刀具进行圆弧移动，切出圆弧轮廓。圆弧插补有顺圆、逆圆之分，G02为顺时针圆弧插补指令，G03为逆时针圆弧插补指令，顺、逆圆弧插补运动的判断方法按右手直角笛卡尔坐标系及右手定则判定：拇指指向X轴正方向，中指指向Z轴正方向，食指指向Y轴正方向，观察者逆着Y轴正向看，走刀方向绕Y轴顺时针转动的为顺圆，反之为逆圆。

## Slide 26
其中： X__、Z__为绝对坐标编程状态下圆弧终点坐标； U__、W__为增量坐标编程状态下圆弧终点相对圆弧起点的增量值。 R__是圆弧半径。 I__、K__为圆心相对于圆弧起点的坐标增量。 即I=X圆心－X圆弧起点，K=Z圆心－Z圆弧起点，当I、K值为零时可以省略。 I、K和R同时给予指令的程序段，以R为优先，I、K无效。

## Slide 27
例2.1.4 编写如图2.1.10所示的OAB圆弧轮廓的精加工程序（O点为工件坐标系原点）。
程序如下：
……
N100 G00 X0 Z1
N110 G01 Z0 F0.2
N100 G03 X32 Z-16 R16 F0.05
N110 G02 X38 W-3 R3
……
图2.1.10 圆弧轮廓的精加工

## Slide 28
④延时等待指令G04
延时等待指令G04又称暂停指令，该指令可以使刀具作短时间（几秒钟）的无进给运动，主要用于光整加工、车削环槽、不通孔等场合。
指令格式：G04 P
其中：P 为延时等待时间，单位为秒。
⑤半径编程指令G10
用G10指令编程的状态为半径编程，所有X轴方向的字段值都是半径编程。这些字段包括X（U）、I、A、P、C等。
该指令可与其他G功能同时出现在一程序段之中。
其它G功能指令将在后面介绍。

## Slide 29
⑥直径编程指令G11
用G11指令编程的状态为直径编程，所有X轴方向的字段值都是直径编程。这些字段包括X（U）、I、A、P、C等。
该指令可与其他G功能同时出现在一程序段之中。车床系统初态默认为直径编程状态。
其它G功能指令将在后面介绍。

## Slide 30
【拓展任务工单】
试编写图2.1.11零件的精车程序。
图2.1.11

## Slide 31
Thanks