## Slide 1
项目2 编程基础与数控车床基本操作
2.2.1 数控车床空运行及对刀操作
模块2.2 数控车床基本操作

## Slide 2
【任务描述与分析】
如图2.2.1所示的轴类零件，材料45钢，毛坯为Φ45×105棒料。编程原点设置在工件右端面中心，试完成精车程序的编写、录入、空运行及完成两把外圆车刀的对刀操作，其中T0101为粗车刀、T0202为精车刀。
图2.2.1

## Slide 3
精车程序编写及录入
…… （粗车略）
N110 G00 X100 Z100（刀架快速移动到安全点）
N120 T0202 M03 S1000（换2号精车刀执行2号刀补）
…… （请把程序补充完整）
N260 G01 X45 （退刀至φ45）
N270 G00 X100 Z100（刀架快速移动到安全点）
N280 M30 （结束）

## Slide 4
【知识链接】
1.GSK980TD数控车床控制面版的操作

## Slide 6
1）开机
打开机床电源开关→按NC ON系统开启按钮。
2）GSK980TD 系统数控车床控制面版的操作
控制面版的操作步骤详见附录Ⅰ中GSK980TD 操作面板说明。
3)程序建立、录入及编辑
程序的建立、删除和修改等操作需要在编辑操作方式下进行，按程序键进入编辑操作方式。
(1）程序内容的输入
①程序目录的检索
按程序键，按录入键进入录入方式，通过翻页键，进入程序目录显示页面。在此页面中，以程序目录表的形式显示存储器中所存程序的程序名，若一页显示不完所存的程序，可按转换键查看下一页的程序号。

## Slide 7
②建立新程序 按编辑键进入编辑操作方式 ，输入新程序名如“O0013”，按EOB键，即进入新程序界面输入程序内容。
③调出已存程序 按编辑键进入编辑操作方式，输入程序名，按EOB键，即可调出想要的程序。
（2）程序检索与编辑
在编辑操作方式下,可进行新建、选择及删除零件程序，可以对所选择的零件程序的内容进行插入、修改和删除等编辑操作，还可以通过RS232接口与PC机的串行口连接，将系统和PC中的数据进行双向传输。

## Slide 8
4)作图方法
(1）输入（或调出）程序，并通过空运行检查无误。
(2）刀补清零：在参数刀补界面，将加工程序所用到的车刀全部进行刀补清零。
(3）图形参数设置：按两次设置键进入图形页面，通过翻页键，找到“图形参数”页面，切换至录入方式，然后根据加工程序的最大X值与最小X值、最大Z值与最小Z值进行图形参数设置(可参看附录Ⅰ中的六、设置显示——2. 图形功能)。
(4）作图：按翻页键进入“图形显示”页面—→切换至自动方式—→锁机床—→锁辅助功能—→按空运行键—→键入S—→按循环启动—→系统开始绘图。
(5)观察刀具路径是否和零件图样形状一致，若不一致则退出，然后进入编辑方式进行修改程序，然后再次作图。键入R/V可清除已绘出的图形。

## Slide 9
5) 对刀操作
(1)工件坐标系的设定
步骤：
①粗车端面：用粗车刀把工件端面车平。
②换精车刀：调出不带刀补的精车刀，设精车刀为2号刀T0200，若当前车刀无刀补时可在手动方式按换刀键换刀，调出2号车刀，显示屏上显示T0200；若当前车刀有刀补（如：T0202)时，则需在录入方式下进入程序界面的MDI页面输入换刀，具体操作如下：
按录入键进入录入方式，按程序键（通过按翻页键）找到MDI操作页面。（假设2号为精车刀）键入T0200（不带刀补）→按输入键，按循环启动键。（如果刀号上显示黄色标记，按下面步骤删除黄色：→键入G00→按输入键，键入W0→按输入键、键入U0→按输入键，按运行键。）

## Slide 10
③Z坐标的设定：按手动键，启动主轴，移动车刀精车工件端面，车刀沿X方向退出（Z方向不动），按录入键进入录入方式，按程序键并按翻页键进入MDI（程序段值）操作页面键入G50→按输入键，键入Z0→按输入键，按运行键。按位置键（翻页）在相对坐标值界面，按W，见闪烁，按取消键。

## Slide 11
（2）其它车刀对刀操作
定点对刀法：
①在刀补界面把所有车刀刀补清零：点刀补键，光标移至对应刀补号，键入X，点输入；输入Z，点输入，完成刀补清号。
②非基准刀建立刀补
♦ 换刀：手动方式下将刀架移至安全换刀位置，换出其它车刀（不带刀补，如当前车刀无刀补时可用手动方式换刀，如有刀补时则需在录入方式下进入程序界面输入进行换刀，如输入T0100，换1号刀）。
♦建立Z向刀补：把刀尖移至接触工件端面→按刀补键→把光标移至当前刀偏号,键入W→按输入键。此时系统自动计算Z向刀补值并设定。
♦建立X向刀补：移动车刀使刀尖轻触试车过的外圆→把光标移至当前刀偏号参数位置→键入U→按输入键。此时系统自动计算X向刀补值并设定。
若有多把车刀，其对刀方法相同。

## Slide 12
试切对刀法：
设定工件坐标后换其它车刀（不带刀补）。在手动方式下（或录入、手轮方式），操作如下：
①刀尖在外圆试车对刀，按刀补键→把光标移到相应的刀补号上，键入XD（D为刚才试车的直径值）→ 按输入键、此时系统自动计算X向刀补值并设定。
②移动车刀到端面试车对刀，按刀补键→把光标移到相应的刀补号上，键入Z 0→按输入键、此时系统自动计算Z向刀补值并设定，即完成了这把车刀的对刀。

## Slide 13
（3）定点检查对刀是否正确
①移动车刀至安全位置，按录入键进入录入方式，按程序键（必要时再按翻页键）进入MDI操作页面。（在录入方式下换带刀补的车刀）如换1号车刀带刀补：键入T0101 →按输入键→按循环启动键，→键入G01→ 按输入键、键入Z100→ 按输入键、键入X D（D为刚才试车的直径值）→按输入键、键入F 200→按输入键，按运行键。运行结束后检查刀具与工件端面距离是否等于100，若不相等则说明Z向对刀操作错误。
②启动主轴，沿Z方向移动车刀至试车的外圆表面，检查刀具与工件外圆是否重合，若不重合即说明X方向对刀操作错误。

## Slide 14
其他车刀(T0202\T0303…)检查方法相同，检查无误方可运行加工，否则重新对刀操作。
注意：对好刀后不能再按机床锁进行空运行（或作图），空运行后前面的对刀操作无效。所以，作图检查程序无误后，再进行对刀操作。若先进行对刀操作再作图检查，因作图时机床锁定，前面设计的工件坐标与对刀数据无效，此时执行加工将产生撞刀事故。

## Slide 15
6） 自动运行加工
输入程序检查无误后进行对刀操作，并检查刀补是否正确后方可自动运行车削加工。
（1）自动运行的启动
把光标置于程序开头，按自动键进入自动操作方式→按循环启动键或运行键，开始自动运行加工。
（2）单段运行
在自动运行之前，为安全起见可选择单段程序运行。
按自动键进入自动操作方式，按单段键，其指示灯亮表示已进入单段运行状态。单段运行时，每执行一个程序段后程序停止运行，继续运行需再按循环启动键或运行键，直至程序运行完毕。
注：程序的运行是从光标所在程序段开始的，如果需要程序从起始段开始运行，在编辑操作方式下按复位键，光标自动跳至程序开头。

## Slide 16
2.FANUC系统数控车床控制面版的操作
1）FANUC Series Oi Mate-TD系统操作面板
FANUC Series Oi Mate-TD系统操作面板如图所示。面板主要分为三大区域：液晶（LCD）显示区、编辑键盘区和机床控制区。

## Slide 17
编辑键盘按键功能表

## Slide 18
编辑键盘按键功能表

## Slide 19
编辑键盘按键功能表

## Slide 20
编辑键盘按键功能表

## Slide 21
机床控制区域按键功能表

## Slide 22
机床控制区域按键功能表

## Slide 23
机床控制区域按键功能表

## Slide 24
机床控制区域按键功能表

## Slide 25
机床其他按钮开关

## Slide 26
机床其他按钮开关

## Slide 27
机床其他按钮开关

## Slide 28
对刀操作
对刀是数控加工的重要操作，目的是确定刀具和工件的相对位置。因为安装的刀具位置和设置的程序原点都可能有变化，所以一般在安装刀具和更换零件以及停电以后都要求对刀。在数控车床上最常用的对刀方法为试切对刀法。
机械回零的试切对刀法
对刀前要求：首先将所有车刀在MDI方式下的刀偏号改为“00”，如“T0100”；再分别在刀具“偏置形状”页面与“偏置磨损”页面上将刀偏量与磨损量（均简称“刀补”）清零；最后返回机床参考点（机械回零），回零后，应将U、W相对坐标清零。
按要求安装相应的车刀和工件。为了减少零件的加工误差，先对精车刀。

## Slide 29
♦ 对精车刀
以车外圆对刀为例，如2号刀为精车刀。
Z轴方向的对刀：启动主轴，手动车平工件端面，刀尖在Z轴方向不动，只沿+X方向退刀，停主轴，按OFFSET/SETTING键进入刀具偏置设定页面，按软键刀偏、按形状，移动光标到偏置号为G002的Z偏置位置上，输入“Z0（或工件总长）”，按测量，则该车刀的Z轴对刀完成。
X轴方向的对刀：启动主轴，车一刀外圆，刀尖在X轴方向不动，只沿+Z轴方向退刀，停主轴，测量工件直径(假设测得直径为Φ48.15mm)，然后按OFFSET/SETTING键进入刀具偏置设定页面，按软键刀偏、按形状，移动光标到偏置号为G002的X偏置位置上，输入“X48.15”，按测量，则该车刀的X轴对刀完成。

## Slide 30
♦ 对其他车刀
启动主轴，不带刀偏号换另一把车刀，移动该车刀，让刀尖轻轻接触试切过的外圆，并保持X轴方向不动，只沿Z轴方向移动到端面位置。
按OFFSET/SETTING键进入刀具偏置设定页面，按软键刀偏、按形状，移动光标到当前车刀刀号与刀偏号相应的X偏置位置上，输入同样的试切直径值（如“X48.15”），按测量；再移动光标到该车刀的Z偏置位置上，输入“Z0（或工件总长）”，按测量，则完成该车刀的对刀。
对于机械回零对刀，当机床断电后，重新上电运行加工程序之前，只要工件和刀具的位置不变，只需进行机械回零一次便可执行加工。

## Slide 31
【拓展任务工单】
完成图2.2.29零件的精车程序的编写及录入、空运行、并完成对刀。
图2.2.29

## Slide 32
Thanks