## Slide 1
项目3 轴类零件数控车削
3.1.1销轴的车削
模块3.1 简单轴类零件数控车削

## Slide 2
【任务描述与分析】
台阶轴是机械传动中常见的轴类零件，其结构较简单，如图3.1.1所示的零件是机械传动中常见的销轴，生产规模为批量。本任务以销轴加工为例，进行简单台阶轴零件的数控车削训练。
分析图样：销轴的外轮廓尺寸为Φ18×40，各加工表面质量要求不高，Φ12有公差要求，其它尺寸为自由公差。材料45钢，毛坯为Φ20×540棒料，每棒料加工12件销轴。
图3.1-1销轴

## Slide 3
【计划】
1.设备选用:加工对象尺寸较小，可选择小型号的数控车床,如CAK4085dj、SKC6140等。
2.确定安装方式:采取三爪卡盘安装，在一次装夹中完成各外圆、右端面、倒角和切断工件。调头安装，取合长度并倒角。
3. 确定工件加工步骤
1）夹毛坯Φ20外圆，伸出约46 mm。
2）粗、精车端面、Φ18外圆、Φ 外圆及倒角至尺寸。
3）切断长度41mm至尺寸。
4）调头装夹，取合长度，倒角。
4. 选择刀具、量具、工具，选定切削用量
1）选用90°~ 93°合金外圆粗精车刀各一把，合金切断刀一把。
2）0～125mm（0.02）游标卡尺、0～25mm（0.01）外径千分尺。
3）切削用量的选择
（1）粗车切削用量的选择
背吃刀量ap≤2mm、进给量f=0.08-0.3mm/r、切削速度Vc=130-160 m/min；
（2）精车切削用量的选择
背吃刀量取ap≤0.5mm，进给量f取0.08 mm/r，切削速度Vc取140m/min。

## Slide 4
【决策】
工艺过程卡

## Slide 5
【决策】
工序卡

## Slide 6
【实施】
1.实施步骤
1）程序编制并录入
2）试运行，检查刀路是否正确。
3）刀具、工、夹、量具的准备，安装工件。
4）装刀及对刀、建立坐标，以外圆车刀为基准刀。
5）检查刀补设置是否正确。
6）实施切削加工。
2.实施过程检测记录

## Slide 7
【检查与评价】

## Slide 8
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 9
一、工艺知识
1、切削用量的选择原则如下：
粗车时，首先考虑选择一个尽可能大的背吃刀量ap，其次选择一个较大的进给量f ，最后确定一个合适的切削速度VC。增大背吃刀量ap 可使走刀次数减少，增大进给量f有利于断屑。总的原则是：充分发挥刀具材料的切削性能；充分利用车床的能力；保证加工质量；保证提高生产率。
精车时，零件的加工余量不大，加工精度和表面粗糙度要求较高，因此选择精车切削用量时，应着重考虑如何保证加工质量的前提下尽量提高生产率。因此精车时在满足加工质量情况下应尽可能选用较大的进给量f ，并尽可能提高切削速度VC。
【知识链接】

## Slide 10
2、硬质合金外圆车刀切削用量选择的参考值
【知识链接】

## Slide 11: 二、编程指令
1.单一固定循环指令G90
指令格式： G90 X(U)__ Z(W)__ R__ F__ ；
其中：
X__Z__为切削终点绝对坐标值，单位：mm。
U__ W__为切削终点相对于刀具起点的增量坐标值，单位：mm。即：
U=X切削终点－X刀具起点
W=Z切削终点－Z刀具起点
R__为车削圆锥面时切削终点与切削起点在X轴向的垂直距离。
应用说明祥见项目3模块3.1中循环指令G90。
【知识链接】

## Slide 12
Thanks