## Slide 1
项目3 轴类零件数控车削
3.1.2锥度台阶轴的车削
模块3.1 简单轴类零件数控车削

## Slide 2
【任务描述与分析】
本任务如图3.1.7所示带锥度的台阶轴为加工案例，进行简单台阶轴零件的数控车削训练，生产规模:单件。
分析图样：①零件属于单件生产；② 零件材料45钢，毛坯为Φ35×80棒料。零件的加工长度为45，Φ26 、Φ20 尺寸精度要求较高，Φ32及各长度为自由公差，各加工表面粗糙度为Ra3.2μm。
图3.1.7 锥度台阶轴

## Slide 3
【计划】
1.设备选用:加工对象尺寸较小，可选择小型号的数控车床,如CAK4085dj、SKC6140等。
2.确定安装方式:采取三爪自定心卡盘安装，在一次装夹中完成加工。
3.确定工件加工步骤：
1) 夹毛坯Φ35外圆，伸出长约55mm。
2) 粗、精车端面。
3) 用G90粗车Φ32、Φ 、Φ 及圆锥，直径方向留精车余量1mm。
4) 用G01半精车外圆，留余量0.5。
5) 用G01精车外圆及倒角至尺寸。
4.选择刀具、量具、工具，确定切削用量
1) 分别选用90°、93°的外圆粗、精车刀各一把。
2) 0～125mm（0.02）游标卡尺、精度为0.01mm的0～25mm、25～50mm外径千分尺。
3) 切削用量的选择
（1）粗车切削用量的选择
背吃刀量ap≤2mm、进给量f=0.20 mm/r、切削速度Vc=100 m/min；
（2）精车切削用量的选择
背吃刀量取ap≤0.5mm，进给量f=0.08 mm/r，切削速度Vc=120m/min。

## Slide 4
【决策】
工艺过程卡

## Slide 5
【决策】
工序卡

## Slide 6
【实施】
1.实施步骤
1）程序编制并录入
2）试运行，检查刀路是否正确。
3）刀具、工、夹、量具的准备，安装工件。
4）装刀及对刀、建立坐标，以外圆车刀为基准刀。
5）检查刀补设置是否正确。
6）实施切削加工。
2.实施过程检测记录

## Slide 7
【实施】

## Slide 8
【检查与评价】

## Slide 9
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 10
G90程序指令的应用
例3.1.2 如图3.1.8所示锥体，用单一固定循环指令G90进行车削。
分析：毛坯直径为45mm，锥体大端直径为26 mm，小端直径为20 mm，长度30mm。直径方向最大加工余量为25mm，分6刀车削。
指令格式： G90 X(U)__ Z(W)__ R__ F__ ；
锥度C=（26-20）/30= 1/5 ，因为车刀起点在距离端面4mm处，该处的直径X通过计算应为：1/5=（20-X）/ 4 所以X=19.2
计算 R值：R= (圆锥切削起点-圆锥切削终点) /2 =（19.2-26）/2= -3.4
【知识链接】
图3.1.8
程序：
......
N100 G00 X46 Z4； (确定刀具起点A)
N110 G90 X42 Z-30 R-3.4 F100；
N120 X38；
N130 X34；
N140 X30；
N150 X27；
N160 X26；
......

## Slide 11: 完成图3.1.9所示台阶轴的编程与车削加工，材料45钢，生产规模为单件。
【拓展任务工单】
图3.1.9台阶轴

## Slide 12
Thanks