## Slide 1
项目3 轴类零件数控车削
3.2.1 凸轮机构传动轴数控车削
模块 3.2 综合轴类零件数控车削

## Slide 2
【任务描述与分析】
机械传动中的传动轴(工作时既承受扭矩又承受弯矩)，是箱体内部最常见的零件之一，其应用较广。传动轴的结构形状一般有外圆、台阶、圆锥、外沟槽和螺纹等，本任务要求学员通过以含外圆、台阶、端面、螺纹等为加工表面，并在一顶一夹的安装方式下,如何保证具有形位精度要求下，顺利完成综合轴类零件的加工编程与加工。
分析图样：①零件属于单件生产，零件的毛坯是φ40x123㎜，材料为45钢。 ②两处Φ28尺寸公差为0.03mm,表面粗糙度为Ra≤1.6μm，要求相对较高。 ③右端Φ28圆柱面对螺纹轴线有同轴度要求。 ④其余外圆和长度的尺寸精度要求一般，表面粗糙度要求达到Ra≤3.2μm。
图3.2.2 凸轮传动轴

## Slide 3
【计划】
1.设备选用:加工对象尺寸较小，可选择小型号的数控车床,如CAK4085dj、SKC6140等。
2.确定安装方式:用三爪卡盘，一顶一夹，分四次装夹完成加工。
3.确定工件加工步骤
1）平端面，按要求打中心孔。
2）工件调头找正夹车夹位长度约为8mm 。
3）按要求进行一顶一夹安装。
4）粗精车右端外轮廓，包括Φ34外圆。
5）车退刀槽，车螺纹。
6）工件调头装夹右端Φ28外圆，平端面，保证总长达到图样要求。
7）粗精车左端外圆。
4.选择刀具、量具、工具，确定切削用量
1) 分别选用90°、93°的外圆粗、精车刀各一把，切槽刀刀头宽3mm、普通外螺纹车刀
2) 0～125mm（0.02）游标卡尺、精度为0.01mm的0～25mm、25～50mm外径千分尺。
3) 切削用量的选择
（1）粗车切削用量的选择
背吃刀量ap≤2mm、进给量f=0.20～0.4 mm/r、切削速度Vc=100 m/min；
（2）精车切削用量的选择
背吃刀量取ap≤0.2～0.5mm，进给量f=0.05 mm/r，切削速度Vc=120m/min。

## Slide 4
【决策】
工艺过程卡

## Slide 5
【决策】
工序卡

## Slide 6
【实施】
1.实施步骤
1）程序编制并录入
2）试运行，检查刀路是否正确。
3）刀具、工、夹、量具的准备，安装工件。
4）装刀及对刀、建立坐标，以外圆车刀为基准刀。
5）检查刀补设置是否正确。
6）实施切削加工。
2.实施过程检测记录

## Slide 7
【实施】

## Slide 8
【检查与评价】

## Slide 9
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 10
编程指令：
1.轴向粗车循环指令G71
指令格式：
G71 U(Δd）R( e ) F ；
G71 P（NS）Q（NF）U（Δu）W（Δw）；
N(NS)…… ；
……；
……； ｛ N（NS）∽N（NF）为精加工路线程序段｝
……；
N(NF)……；
2.轴向精车循环指令G70
指令格式： G70 P(NS） Q(NF）；
应用说明祥见项目3模块3.2中G71/G70切削指令。
3.螺纹编程指令
等螺距螺纹切削指令G32
指令格式：G32 X（U）__ Z（W）__ F（I）__ J__ K__ Q__；
应用说明祥见项目3模块3.2中螺纹切削指令G32切削指令。
【知识链接】

## Slide 11
Thanks