## Slide 1
项目四 套（盘）类零件数控车削
4.1.1 凸轮机构上底座数控车削
模块4.1 典型套类零件车削

## Slide 2
【任务描述与分析】
图4.1.1所示为凸轮机构上底座零件图，图4.1.2为上底座车削工序的零件图。试根据图4.1.2的图样要求，完成上底座车削工序的加工任务，材料为45钢，毛坯规格φ65x37。生产规模为单件、小批量。
分析图样：①两端面的平行度度要求≤0.06mm；②Φ28内孔的直径公差及表面粗糙度要求较高，Ra≤1.6μm；③其他外圆和内孔公差要求不高，表面粗糙度要求Ra≤3.2μm。
图4.1-1 凸轮机构上底座
图4.1-2 凸轮机构上底座车削工序图

## Slide 3
【计划】
1.设备选用:零件尺寸较小，可选择小型号的数控车床,如CAK4085dj（FANUC-TD系统）。
2.确定安装方式:用三爪卡盘安装，零件内孔中间小，两头大，需要两次装夹完成加工。
3.确定工件加工步骤。
4.切削用量的选择：
1）粗车切削用量选择：粗车时背吃刀量取ap≤2mm。进给量f：切削外圆、端面时，f取0.18-0.25mm/r，切削内孔时刀具刚性差，f 取0.15～0.2mm/min。主轴转速S：切削外圆、端面时S取550～600转/分钟，切削内孔时S取450～500转/分钟。
2）精车切削用量选择：背吃刀量ap≤0.5mm，进给量f 取0.05～0.1mm/ r，主轴转速S取800～1200转/分钟。

## Slide 4
【决策】
工艺过程卡
工序卡

## Slide 5
【实施】
1.实施步骤
2）试运行，检查刀路是否正确。
3）刀具、工、夹、量具的准备，安装工件。
4）装刀及对刀、建立坐标，以外圆车刀为基准刀。
5）检查刀补设置是否正确。
6）实施切削加工。
2.实施过程检测记录

## Slide 6
【检查与评价】

## Slide 7
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 8
一、工艺知识
1.套类零件的装夹方法
二维码4-1
2.内孔车刀
二维码4-2
3.内孔切削用量的选择
数控车床的刚性一般比普通车床差些，粗车时，背吃刀量ap和进给量f的选择相对普通车床小一些。切削速度的选择，比普通车床的高。如果选用数控车床的专用刀具，精车时切削速度可取V=200m/min左右。
4.套类零件的尺寸测量
二维码4-3
【知识链接】

## Slide 9: 二、编程指令 1.端面（锥面）粗车循环指令--G94 该指令主要用于盘套类零件的粗加工工序。 指令格式：G94 X（U）__ Z（W）__ R F__ 其中： （1）X__ Z__为端面切削终点绝对坐标值。 （2）U__ W__为切削终点相对于刀具起点的增量坐标值。 (3) R 切削循环起点C与循环终点B的Z轴方向坐标值之差。 当R=0时，为端面切削循环，R可省略（轨迹如图4.1.12）。 当R≠0时，为锥面切削循环，如图4.1.13所示。当R＜0，切削锥面的轨迹为顺锥。 当R＞0，切削锥面的轨迹为倒锥。 G94指令运行结束时，车刀返回到刀具起点。
【知识链接】
图4.1.12 G94端面切削循环
图4.1.13 G94带锥度的端面切削循环

## Slide 10: 二、编程指令 1.端面（锥面）粗车循环指令--G94 例4.1.2 如图4.1.15所示带锥度端面，应用G94指令编写加工程序如下。 …… N100 G99 G00 X102 Z2 (确定G94起点位置A，G99 F的单位变为mm/r) N110 G94 X30 Z-3 R-20 F0.2 (第一次循环，背吃刀量3mm锥面长度R= -20mm) N120 Z-5 (第二次循环) N130 Z-8 (第三次循环) N140 Z-11 (第四次循环) N150 Z-14 (第五次循环) ……
【知识链接】
图4.1.15 G94带锥度的端面切削循环实例

## Slide 11
Thanks