## Slide 1
项目4 套（盘）类零件数控车削
4.1.3 拨环零件车削
模块4.1 典型套类零件车削

## Slide 2
【任务描述与分析】
图4.1.19所示为拨环零件，它的外圆上有一条径向矩形槽，该零件是安装在机器轴上，其作用是通过安装在矩形槽上的拨块来推动同一轴上的其他零件做轴向移动。试根据图样要求，完成拨环零件车削工序的加工任务，材料为45钢，毛坯规格Φ50X55。生产规模为单件、小批量。
图样分析：拨环的外轮廓尺寸为Φ48X32，各加工表面质量要求不高，尺寸精度只是Φ有公差要求，其它为自由尺寸。
图4.1.19 拨环

## Slide 3
【计划】
1.设备选用:加工对象尺寸较小，可选择小型号的数控车床,如CAK4085dj、
SKC6140等。
2.确定安装方式:分2次进行工装，在首次装夹中，完成右端部分的内孔、槽
及外圆的尺寸要求，第二次装夹完成左端端面车削并倒角，保证总长尺寸要求。
3.确定工件加工步骤：
1）夹毛坯Φ50外圆，伸出约45mm（如果批量生产可考虑一次装夹加工两
件）。
2）钻孔Φ23×35mm，（钻孔深度根据加工件数确定)。
3）粗、精车端面、Φ48外圆。
4）粗、精车内孔Φ25×33至尺寸，倒内角。
5）切沟槽至尺寸，然后切断工件，长度32.5mm。
6）工件调头装夹（可用铜皮包夹外圆），车合总长，倒内、外角。

## Slide 4
4.选择刀具、量具、工具：
1）选用刀具：93°外圆（端面）车刀两把、内孔车刀一把、切槽刀
（刀头宽为3mm）、麻花钻头Φ23mm一支。
2）选用量具：0～125mm（0.02）游标卡尺、25～50mm（0.01）千分尺、18～35 mm（0.01）内径量表。
5.切削用量的选择
1）粗车时切削用量的选择 内外圆粗车时背吃刀量取ap≤2mm。进给量f：切削外圆、端面时，f≤0.25mm/r，切削内孔时刀具刚性差，f 取0.15～0.3mm/r，车槽时 f 取约0.1mm/r。主轴转速S：切削外圆、端面时S取800～1200转/分钟，切削内孔时S取600～800转/分钟,车槽转速350～400r/min。
2）精车切削用量选择：背吃刀量ap≤0.5mm，进给量f 取0.05～0.1mm/ r，主轴转速S取800～1200转/分钟。

## Slide 5
【决策】
工艺过程卡
学院 |  |  | 机械加工工艺过程卡片 |  |  |  | 产品型号 |  | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  | 零件名称 | 拨环
材料牌号 |  | 45钢 | 毛坯种类 |  | 棒料 |  | 毛坯外形尺寸 | Φ50X47 | 备注 | 
工序号 | 工序名称 |  | 工序内容 |  | 车间 |  | 设备 | 工艺装备 |  | 工时
10 | 下料 |  | 锯割下料 |  | 下料 |  | 锯床 | 液压平口钳、游标卡尺 |  | 
20 | 车削外圆台阶、槽 |  | 车削端面、各内外圆和槽至尺寸 |  | 数控车 |  | 数控车床 | 三爪卡盘、游标卡尺、外径千分尺、内径量表 |  | 
30 | 平端面 |  | 平端面，保总长、倒内外角 |  | 数控车 |  | 数控车床 | 三爪卡盘、游标卡尺 |  | 
编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  | 共 页 |  | 第 页

## Slide 6
工序卡
学院 |  |  | 数控加工工序卡片 |  |  |  | 产品名称或代号 |  | 零件名称 |  | 材料 | 零件图号
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 拨环 |  | 45钢 | 
工序号 | 程序编号 |  |  | 夹具名称 | 夹具编号 |  | 使用设备 |  |  |  | 车 间 | 
20 | O2201 |  |  | 三爪卡盘 |  |  | 数控车床 FANUC 0i-TD系统 |  |  |  | 数控车削 | 
工步号 | 程序号 | 工 步 内 容 |  |  | 刀具号 | 刀具 | 主轴转速r/min | 进给量mm/min |  | 背吃刀量mm | 量具 | 
1 |  | 夹毛坯Φ50外圆，伸出约35 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢直尺 | 
2 |  | 钻孔Φ23×35mm |  |  |  | Φ23麻花钻头 | 400 |  |  |  | 游标卡尺 | 
3 | O2201 | 平端面、粗车Φ48外圆 |  |  | 1 | 外圆车刀 | 500 | 100 |  | 1 | 游标卡尺 | 
4 |  | 精车Φ48外圆至尺寸。 |  |  | 1 | 外圆车刀 | 800 | 60 |  | 0.25 | 千分尺 | 
5 |  | 粗车Φ25内孔 |  |  | 2 | 内孔车刀 | 400 | 90 |  | 0.8 | 游标卡尺 | 
6 |  | 精车Φ25内孔至尺寸。 |  |  | 2 | 内孔车刀 | 600 | 60 |  | 0.2 | 内径量表游标卡尺 | 
7 |  | 车槽至尺寸，然后切断工件，长度32.5 mm |  |  | 3 | 切槽刀 | 300 | 30 |  |  | 游标卡尺 | 
8 | O2202 | 工件调头装夹（可用铜皮包夹外圆），车合总长，倒内、外角 |  |  | 2 | 外圆车刀 | 500 | 80 |  |  | 游标卡尺 | 

## Slide 7
【实施】
1.实施步骤
1）加工程序编制并录入2）试运行，检查刀路是否正确。
3）刀具、工、夹、量具的准备，安装工件。
4）装刀及对刀、建立坐标，以外圆车刀为基准刀。
5）检查刀补设置是否正确。
6）实施切削加工。 作为单件加工或批量加工的首件，为了避免尺寸超差引起报废，应在对刀后留X向的余量0.5(注意：加工内孔时为负值)再加工，精车后检查尺寸再修改刀补，跳段至精车开始段再执行运行加工。
2.实施过程检测记录
程序原点设在右端中心处 T0101：93°外圆、端面车刀； T0202：内孔车刀； T0303：切断、切槽车刀 （刀头宽a=3 ）。 O2201; G00 X100 Z150； T0101； M03 S500； G00 X52 Z0； G98 G01 X23 F100； G00 Z2； X50； G90 X48.5 Z-35 F100； S800； | Z向对刀用左侧刀尖 程序名 安全换刀点 换1号刀，执行1号刀补 主轴正转，500 转/分钟 车刀快速定位至（X52 Z0） 进给单位mm/min 车端面 快速移动至Z2 快速移动至X50 粗车外圆 转速800 转/分钟

## Slide 8
G00 X44 Z1； G01 X48 Z-1 F60； Z-35； X51； G00 X100 Z150； T0202； M03 S400； G00 X23 Z2； G90 X24.6 Z-33 F90； S600； G00 X29 Z1； G01 X25.04 Z-1 F60； Z-33； X24； G00 Z2； G00 X100 Z150； T0303； M03 S300； M98 P12211； | 车刀快速定位至（X44，Z1） 倒角(C1) 精车Φ48外圆 X轴退出 快速将车刀退至安全换刀点 换2号刀，执行2号刀补 主轴正转，400 转/分钟 车刀快速定位至（X23 Z2） 粗车内孔 主轴正转，600 转/分钟 车刀快速定位至（X29 Z1） 倒角(C1) 精车内孔 X轴退出 快速退刀 快速将车刀退至安全换刀点 换3号刀，执行3号刀补 主轴正转，300 转/分钟 调用子程序程(子程序名O2211)

## Slide 9
G00 X100 Z150； M98 P12212； G00 X100 Z100； M30； O2202； G00 X100 Z150； T0101； M03 S500； G00 X51 Z-2.5； G01 X46 Z0 F90； X24； G00 X100 Z150； T0202； G00 X29 Z1； G01 X24 Z-1.5 F80； G00 Z2； X100 Z150； M30； | 子程序程结束返回该段 调用子程序程(子程序名O2212) 子程序程结束返回该段 程序结束停止 程序名(车另一端) 快速将车刀退至安全换刀点 换1号刀，执行1号刀补 主轴正转，500 转/分钟 车刀快速定位至（X51 Z-2.5） 倒角 车端面 快速将车刀退至安全换刀点 换2号刀，执行2号刀补 倒角前定位 倒角 安全退至(Z2) 快速将车刀退至安全换刀点 程序结束停止

## Slide 10
O2211； G00 X51 Z-13； G75 R1； G75 X40 Z-22 P3000 Q2800 F30； G00 W1； G01 X48 F30； X46 W-1； X39.9； Z-22； G00 X49； Z-23.5； G01 X46 W1.5 F30； G00 X51； M99； O2212； G00 X52 Z-35.5； G75 R1； G75 X24 W0 P3000 Q0 F30； M99； | 子程序名 车刀快速定位至（X51 Z-13） G75切槽循环 G75切槽循环 倒角前定位（Z向） 倒角前定位（X向） 倒角(槽右侧) 车槽右侧面 再将槽底车平 倒角前定位（X49） 倒角前定位（Z-23.5） 倒角(槽左侧) X轴退出 从子程序返回 子程序名 车刀快速定位至（X52 Z-35.5） G75切断 G75切断 从子程序返回

## Slide 11
【检查与评价】
零件编号： |  | 学生姓名： |  | 总得分 |  |  |  | 
序号 | 项 目 内 容及 要 求 | 配分 | 评 分 标 准 | 学生检测结果 | 教师检测 |  | 结果一致性扣分 | 单项最终得分
 |  |  |  |  | 结果 | 得分 |  | 
1 | Φ25 Ra1.6 | 15/5 | 超差0.01扣2分/ Ra大一级扣2分 |  |  |  |  | 
2 | Φ48、Φ40(IT14 ) | 2×10 | 不合不得分 |  |  |  |  | 
3 | 12(IT14 ) | 10 |  |  |  |  |  | 
4 | 10 (IT14 ) | 5 |  |  |  |  |  | 
5 | 32(IT14 ) | 7 |  |  |  |  |  | 
6 | 六处 Ra3.2 | 6×2 |  |  |  |  |  | 
7 | 六处倒角 | 6×1 |  |  |  |  |  | 
7 | 5S管理及纪律1.安全文明生产 (1) 无违章操作情况(2) 无撞刀及其它事故2. 机床维护与环保3.纪律与态度 | 20 | 违章操作、撞刀、出现事故者、机床不安要求维护保养 扣5～10分；遵守纪律、学习积极、有互助与团队协作精神方面，违反一次扣2分。 |  |  |  |  | 

## Slide 12
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 13
1. 刀具的选择
加工该类需要用到如图4.1.20所示的车刀，刀头材料常采用YT15硬质合金涂层数控刀片。
1）外圆、端面车刀 形状如图4.1.20(a)所示，刀片刀尖角采用80°，主偏角为95°，副偏角为5°既可车外圆，又可以车端面。
2）内孔车刀 形状如图4.1.20(b)所示，刀片刀尖角采用80°，可用于车削通孔或台阶孔。
3）切槽刀 形状如图4.1.20(c)所示，用于切槽、切断，取刀头宽为3mm。
【知识链接】
(a) (b) (c)
图 4.1.20 车刀的选择

## Slide 14
【知识链接】
2. 量具的选择 根据零件精度，可选用0～125mm（0.02）游标卡尺、25～50（0.01）外径千分尺、18～35 mm（0.01）内径量表。 3. 切槽时切削用量的选择 1）背吃刀量ap的选择
（1）粗车矩形槽时，背吃刀量ap等于切槽刀刀头宽，一般选择刀头宽等于3mm左右，循环进给切削时，每次循环切刀偏移量应小于刀头宽，保证槽底平整。进给量f的选择相对普通车床加工小一些，切削速度的选择相对普通机床加工高一些。
（2）精车时，背吃刀量ap≤0.5mm 2）进给量f的选择
由于切槽刀的刀头强度比其他车刀低，车刀又主要是受径向切削阻力的作用，进给量太大时，容易使切槽刀折断，所以,粗车时应适当的减小进给量，具体数值根据工件和刀具材料来决定。本项目切槽加工选用硬质合金切槽刀，切糟、切断时取f ≤0.2mm／r ，编程中F取30mm/min 。 3）切削速度v的选择
切槽时，刀具刚性差，易产生振动，切削速度应比车削外圆低40%左右。采用硬质合金切槽刀，切削速度取40～50m／min。根据切削的零件直径，可由切削速度计算公式换算出主轴转速S，按经验选择S取350～400转/分钟。

## Slide 15
【知识链接】
4.沟槽的测量
沟槽直径可用千分尺或游标卡尺、卡钳等测量。沟槽宽度可用钢直尺、样板、游标卡尺等测量。图4.1.21是测量较高精度沟槽的几种方法。
(a) 用外径千分尺测量沟槽直径 (b) 用样板、游标卡尺测量沟槽宽度
图4.1.21 测量较高精度沟槽的几种方法

## Slide 16
【知识链接】
二、编程指令 1.轴向切槽多重循环G74
指令格式： G74 R（e） ； G74 X（U） Z（W） P（Δi） Q（Δk） R（Δd） F ； 其中： R（e）：每次沿轴向（Z方向）切削Δk后的退刀量，单位：mm，无符号； X：切削终点X方向的绝对坐标值，单位：mm； U：X方向上，切削终点与起点的绝对坐标的差值，单位：mm； Z：切削终点Z方向的绝对坐标值，单位：mm； W：Z方向上，切削终点与起点的绝对坐标的差值，单位：mm； P（Δi）：X方向的每次循环的切削量，单位：0.001mm，半径值；无符号， Q（Δk）：Z方向的每次切削的进刀量，单位：0.001mm，无符号； R（Δd）：切削到轴向（Z方向）切削终点后，沿X方向的退刀量，单位：mm，半径值；缺省X（U）和P（Δi）时，默认为0； F：切削进给速度。

## Slide 17
【知识链接】
执行该指令时，刀具的运行轨迹图4.1.22所示图：
图4.1.22

## Slide 18
【知识链接】
例4.1.4 应用G74指令编写如图4.1.23所示零件加工程序。选定切端面槽刀头宽度为3mm，对刀刀位点如图4.1.24所示。
图4.1.23 G74指令切削实例图
图4.1.23 G74指令切削实例图

## Slide 19
【知识链接】
……… N100 G00 X120 Z80； （快速定位） N110 M03 S400； （启动主轴，置转速400 转/分钟） N120 G00 X54 Z5； （定位到加工循环起点） N130 G74 R1； （加工循环） N140G74 X30 Z-10 P2500 Q2500 F40； N150 G00 X120 Z80； （退刀） N160M30； （程序结束）
2.径向切槽多重循环G75 指令格式： G75 R（e）； G75 X（U） Z（W） P（Δi） Q（Δk） R（Δd） F ； 其中： R（e）：每次沿径向（X方向）切削Δi后的退刀量，单位：mm，无符号； X：切削终点X方向的绝对坐标值，单位：mm； U：X方向上切削终点与起点绝对坐标的差值，单位：mm； Z：切削终点Z方向的绝对坐标值，单位：mm； W：Z方向上，切削终点与起点的绝对坐标的差值，单位：mm； P（Δi）：X方向的每次循环的切削量，单位：0.001mm，无符号，半径值；

## Slide 20
【知识链接】
Q（Δk）：Z方向的每次切削的进刀量，单位：0.001mm，无符号； R（Δd）：切削到径向（X方向）切削终点时，沿Z方向的退刀量，单位：mm，省略时Z（W）和Q（Δk）时，则视为0。 F：切削进给速度。 执行该指令时，刀具的运行轨迹图4.1.25所示图：
图4.1.25 G75 指令运行轨迹

## Slide 21
【知识链接】
例4.1.5 应用G75指令编写如图4.1.26所示零件加工程序。选定切槽刀刀头宽度为3mm，对刀刀位点如图4.1.27所示。
图4.1.26 G75指令切削实例图
图4.1.27 对刀示意图

## Slide 22
【知识链接】
……… N100 G00 X120 Z80； （快速定位） N110 M03 S400； （启动主轴，置转速400 转/分钟） N120 G00 X82 Z-18； （定位到加工起始点） N130 G75 R1 ； （加工循环） N140 G75 X50 Z-35 P2500 Q2500 F40； N150 G00 X120 Z80； （退刀） N160 M30； （程序结束）
3.子程序调用循环指令 二维码4-4

## Slide 23
完成图4.1.29所示套类零件的编程与车削加工，材料45钢，生产规模为单件。
【拓展任务工单】
图4.1.29套类零件车削练习

## Slide 24
Thanks