## Slide 1
项目4 套（盘）类零件数控车削
4.2.1 螺母的车削
模块4.2 内螺纹零件数控车削

## Slide 2
【任务描述与分析】
图4.2.1所示，螺母零件是机械产品中常见的紧固零件，试根据图样要求，完成螺母零件的加工，材料为45钢，毛坯规格φ50×30。生产规模为单件、小批量。
分析图样：通孔内三角螺纹规格为M24×2，螺距2mm，长度12mm。外圆Φ 、Φ 精度要求较高，需控制尺寸。要避免高速车削时由于刀杆刚性不足引起振动而影响牙形表面质量。
图4.2-1内螺母

## Slide 3
【计划】
1.设备选用:加工对象尺寸较小，可选择小型号的数控车床,如CAK4085dj、SKC6140等。
2.确定安装方式:采取三爪卡盘安装，在一次装夹中完成各外圆、右端面、倒角和切断工件。调头安装，取合长度并倒角。
3. 内螺纹有关尺寸计算：
（1）小径 D1=D-1.0825P=24-1.0825x2=21.835
（2） 螺纹牙型高度 h1=0.5413P ，螺距P=2，经计算h1=1.026，则螺纹总切削量（直径值）：A=2h1，因此A=2.052mm。
（3）螺纹车削循环点的确定，要求X值<底孔直径，Z值≥1.5P（螺距），如该零件内螺纹的循环点为 X21 Z3 。
4. 确定工件加工步骤
5.选择刀具、量具、工具，选定切削用量
刀具: T0101——内孔刀，刀头材料YT15；T0303——60°内螺纹刀，刀头材料YT15。
车削内螺纹时主轴转速：S600。内螺纹车削的主轴转速一经确定，在螺纹车削合格前，主轴转速不能改变。

## Slide 4
【决策】
工艺过程卡
工序卡

## Slide 5
【实施】
1.实施步骤
1）加工程序编制并录入。
2）试运行，检查刀路是否正确。
3）刀具、工、夹、量具的准备，安装工件。
4）装刀及对刀、建立坐标，以外圆车刀为基准刀。
5）检查刀补设置是否正确。
6）实施切削加工。
2.实施过程检测记录

## Slide 6
【检查与评价】

## Slide 7
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 8
一、工艺知识
1 .内孔车刀
见4.1.1。
2.内螺纹车刀
内螺纹车刀的种类：
1)机械紧固式不重磨内螺纹车刀，不重磨内螺纹硬质合金刀片有三个刀尖，当其中一个刀尖磨损后，可马上更换其它的刀尖，便捷、高效。如图4.2-2a所示。
2)焊接式内螺纹车刀，如图4.2-2b所示。
3)高速钢内螺纹车刀，如图4.2-2c所示。
3.零件装夹
见模块4.1
【知识链接】
2.内螺纹车刀

## Slide 9
4.内螺纹刀具的安装
在安装内螺纹车刀时，必须用样板找正刀尖角（如图4.2-3所示），否则车削后会出现倒牙现象，刀装好后，应以手动方式移动大拖板使车刀在孔内移动至工件终点，检查车刀是否碰撞工件内表面。
图4.2-3内螺纹车刀安装对刀
5.圆锥相关尺寸计算
车削圆锥体的计算公式为：
式中:
C－圆锥体的锥度。
D－圆锥大端直径。
d－圆锥小端直径。
L－锥体部分的长度。
例：图3.2-1所示，C是1:5，D是28，L是10，通过计算得出d为26。
【知识链接】

## Slide 10
6.车内螺纹前的有关尺寸计算
车内螺纹前，先钻孔、镗孔，孔径尺寸根据所加工材料确定。
1)车铸铁材料时，材料脆，齿顶易崩，孔径尺寸取：D≈d-1.05P
2)车钢件时，孔径尺寸取：D≈d-1.08P
其尺寸公差可查普通螺纹有关公差表。
例：车削45钢M45×2的内螺纹，确定孔径尺寸
孔径为:D1≈d-1.08P=45-1.08×2=42.84mm，若查螺纹基本尺寸表得：D1=42.835mm。
7.内螺纹的测量
内螺纹的测量有综合测量和单项测量两种。
单项测量比较复杂，我们主要采用螺纹塞规（如
图4.2-4所示）综合测量。
图4.2-4 内螺纹车刀
【知识链接】

## Slide 11: 二、编程指令
1.GSK980TD系统螺纹切削指令
1）G32螺纹加工循环指令
指令格式：G32 X（U）__ Z（W）__ F（I）__ J__ K__ ；
应用说明祥见项目3模块3.2中螺纹切削指令。
2） G92螺纹切削循环指令
指令格式：G92 X（U）__ Z（W）__ R__ F（I）__ J__ K__ L__ ；
应用说明祥见项目3模块3.2中螺纹切削指令。
【知识链接】

## Slide 12
完成图4.2.5所示圆螺母的编程与车削加工，材料45钢，毛坯规格φ50×40，生产规模为单件。
【拓展任务工单】
图4.2.5 圆螺母

## Slide 13
Thanks