## Slide 1
项目5 复杂零部件加工与自动编程
模块5.1 非圆规则曲线轮廓零件车削
5.1.1 A类宏程序应用

## Slide 2
【任务描述与分析】
试完成如图5.1.1所示椭圆球零件加工，生产规模为单件，材料45钢，毛坯尺寸为Φ35×120。分析图样：椭圆球零件的外轮廓尺寸Φ16、Φ32尺寸精度都不高，按IT12级加工，椭圆曲线公式为X2/162+Z2/302=1。端面粗糙度值为Ra3.2，加工轮廓表面质量粗糙度值为Ra1.6，轮廓表面质量要求较高。
图5.1.1 椭圆球零件图

## Slide 3
【计划】
1.设备选用:根据加工零件外形尺寸，可选择小型号的数控车床,如CAK4085dj、
SKC6140等。
2.确定安装方式: 采取三爪卡盘安装，在一次装夹中完成外圆、椭球面加工，并
切断工件。
3.确定加工步骤
加工本例工件时，应注意椭圆的加工次序，加工路线如下：
1）粗车椭圆的Φ30外圆，留精车余量0.5mm。
2）调用宏程序纵向走刀粗车椭圆的右半部分，走刀路线如图5.1.2所示。
图5.1.2 椭圆粗车走刀路线图

## Slide 4
3）用切槽刀粗切Φ16外圆，调用宏程序横向走刀粗切椭圆左半部分。
4）换外圆尖刀，调用宏程序精车整个椭圆轮廓及Φ16外圆。
5）切断，并倒角C1。
4.确定刀具和切削用量
1）确定刀具：
T0101——90°外圆粗车刀，YT15；
T0202——切槽刀（刀头宽度a =3 mm），YT15；
T0303——93°外圆精车尖刀，YT15。
精车椭圆轮廓时为避免车刀副后刀面与椭圆表面发生干涉， 在最突显的Φ16外圆与椭圆截交点处，车刀所需的副偏角为42.73°，如图5.1.3所示，因此，可选择刀片为35°的菱形涂层数控刀片，车刀形状如图5.1.4所示，安装后其主偏角为93°，副偏角为52°，满足加工要求。
图5.1.3 车刀所需的最大副偏角
图5.1.4 外圆尖刀形状

## Slide 5
2）确定量具：选用0～125mm游标卡尺，25～50mm千分尺。
3）确定切削用量：如表5.1.0所示。
 | 背吃刀量ap (mm) | 进给量f (mm/min) | 主轴转速S (r/min)
粗加工 | 1.5 | 100 | 600
精加工 |  | 50 | 1000
切槽 |  | 30 | 300
5. 椭圆参数的计算
为方便编程，将椭圆方
程坐标系转换为工件坐标系
（工件坐标按前刀架的数控
车床考虑)，如图5.1.5所示。
图5.1.5 椭圆参数的计算
表5.1.0 椭圆切削用量参考表

## Slide 6
1）计算参数t的终止角度tv
根据椭圆短半轴16、长半轴30和截圆直径Φ16，通过几何作图，可找出
终止角tv的位置（见图5.1.5所示） 。由三角函数关系求得t的终止角度为：
tv = π－∠NOC = π－ Arc sin(8/16） = 150°
由此可见，t的取值范围： 0° ≤ t ≤ 150°
2）计算椭圆与Φ16截交面至椭圆中心横截面的距离即OB长度
根据图中的几何关系，得：
OB = OM cos(∠MOB） = 30 cos(π－150°）= 25.98 mm
编制椭圆宏程序时，以参数t作为自变量，设定增量Δt，粗车时由150°→ 90°→0°每次递减3°～5°、精车时由0°→150°每次递增1°，由参数方程⑵可求得相应的X、Z坐标。
建立椭圆参数方程：
根据椭圆参数方程公式： ⑴
将短半轴a＝16，长半轴b＝30代入公式⑴，并考虑X轴坐标向右平移30 ，得到转换坐标系后的参数方程为：
⑵

## Slide 7
【决策】
1.工艺过程卡编制

## Slide 8
2.工序卡

## Slide 9
【实施】
1.实施步骤
1）程序编制并录入
椭圆球的参考程序见表5.1.3。

## Slide 10
续表 5.1.3

## Slide 11
续表 5.1.3

## Slide 12
续表 5.1.3

## Slide 13
2）试运行，检查刀路是否正确。
3）刀具、工、夹、量具的准备，加工现场、工作位置布置，工件安装。
4）装刀及对刀、建立坐标，以外圆车刀为基准刀。对切断刀时，以左
侧刀尖来对刀、建立刀补。
5）对刀操作完毕，必须检查每把车刀刀补是否正确。
6）实施切削加工。
精加工时，为了避免尺寸超差引起报废，应留余量，试车后，检查实际
尺寸后，再控制尺寸。
续表 5.1.3

## Slide 14
2.实施过程记录
【检测与评价】
按表5.1.4进行检测。单项最终得分为教师检测得分减去结果一致扣分。 当学生的检查结果与教师的检查结果不一致时尺寸每超差0.01扣1分，粗糙度值每相差一级扣1分，每项扣分不超过2分。

## Slide 15
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：
【知识链接】
1.椭圆理论知识准备
目前在数控机床加工椭圆等非圆曲线轮廓零件是利用宏程序来加工的。宏
程序其实就是根据曲线方程以变量方式编写的加工程序。在X轴、Z轴构成的坐
标平面上，
椭圆的解析方程是： （或参数方程： ） ⑴

## Slide 16: 由于a、b是半轴长度，为常量，通常图纸是给定的，那么只剩下X、Z 是未知量了。只要设好自变量Z值，代入椭圆解析方程就可求出因变量X。根据方程，如果从Z=0开始，每次Z增加一个定值ΔZ，就能对应的求出一个 X值来（或者按参数方程从ｔ=0°开始，每次ｔ增加一个Δt度数，便能求出 X、Z值）。根据求出的无数个X、Z坐标点，再让刀具按G01走刀车削，椭圆的轮廓就会加工出来。
2.编程指令（A类宏程序）
宏程序的编制方法简单地解释就是利用变量编程的方法。宏指令在程序中可以实现丰富的宏功能，包括数学运算、逻辑判断、条件转移和程序循环等处理功能，以实现一些特殊的用法。宏程序一般分为A类宏程序和B类宏程序。A类宏程序是以G65 Hm P#ｉQ#ｊR#ｋ的格式输入，而B类宏程序则是以直接的公式和语言输入，和C语言很相似。本任务的A类宏程序编程以GSK980TD系统为例。
二维码5-1

## Slide 17
Thanks
Thanks