## Slide 1
项目五 复杂零部件加工与自动编程
模块 5.2 自动编程加工
5.2.1 复杂零件自动编程加工

## Slide 2
【任务描述与分析】
CAXA数控车是一款由我国自主研发的、面向数控车床自动编程加工的CAD/CAM优秀软件，它具有强大的二维绘图功能和丰富的数据接口，可以完成复杂的工艺造型、刀具路径生成、后置代码生成和模拟仿真加工验证等任务。尤其是后置处理方式十分灵活，可以根据机床的实际情况修改配置参数来生成符合机床规范的加工代码。
图5.2.1所示复杂零件加工为案例，进行CAXA数控车自动编程加工训练。材料为45钢，毛坯尺寸为 45×110mm，单件加工。
图5.2.1 综合轴类零件

## Slide 3
分析图样：
该零件的结构形状较为复杂，包含外圆、内孔、圆弧、沟槽、螺纹和椭圆的加工。其中，椭圆长半轴为20mm ，短半轴为12mm ，中心不在零件轴线上 ，偏离轴线8mm 。如果按照手工编程加工 ，则椭圆部分的加工属于难点，而自动编程加工，则不存在困难。零件全部表面都要求加工，最小的尺寸公差为 0.025mm，表面粗糙度为 Ra3.2～Ra1.6，虽然没有直接给出形位公差要求，但是，零件的左右两端外圆之间、内孔与外圆之间也要保证同轴度在其尺寸公差范围内。
【计划】
1.设备选用: 根据加工对象尺寸，可选择SKC6140等型号数控车床。
2.确定安装方式: 采取三爪卡盘安装，分二次装夹分别加工左右两边。
3.确定工件加工步骤
1）直接夹紧工件毛坯外圆，伸出长度约70 mm，加工包括 43外圆在内的右端部位，依次加工外轮廓（43、36外圆、螺纹大径30及退刀槽、R5及R3圆弧）、切槽（8×36）和M30×1.5螺纹。右端部位总的加工长度应比实际长度尺寸60 mm多长1～2 mm，以便调头加工时与R10圆弧连接得上。

## Slide 4
2）工件调头装夹，用铜皮包夹已加工好的43mm外圆，校正加工。依次加工25与28内孔、椭圆、34mm外圆与R10圆弧。其中，端面及总长在对刀时用手动加工，内孔用23mm麻花钻预钻底孔。
4.选择刀具、量具：
1）刀具选择：
1号刀：外轮廓粗车尖刀，YT15硬质合金刀片，主偏角=93°、刀尖角=35°。
2号刀：外轮廓精车尖刀，YT15硬质合金刀片，主偏角=93°、刀尖角=35°。
3号刀：切槽刀，刀头宽度a =3mm，YT15硬质合金刀片。
4号刀：60°外螺纹刀，YT15硬质合金刀片。
内孔刀：卸下切槽刀和螺纹刀，另定义3号刀为内孔刀，内孔粗车、精车同一
把刀，YT15硬质合金刀片，主偏角=93°、刀尖角=80°。
2）量具选择：
0～125mm游标卡尺、 25～50mm千分尺、 18~35mm内径量表、
M30x1.5-6g螺纹环规、 R5圆弧样板和椭圆样板。

## Slide 5
5.切削用量的选择
选择如表5.2.0 ：
 | 背吃刀量ap (mm) | 进给量f (mm/r) | 主轴转速S (r/min)
粗车外轮廓 | 1 | 0.25 | 500
精车外轮廓 |  | 0.08 | 1000
切槽 |  | 0.08 | 350
车螺纹 |  |  | 800
粗车内轮廓 | 0.5 | 0.15 | 300
精车内轮廓 |  | 0.08 | 600
表5.2.0 综合轴类零件切削用量参考表

## Slide 6
【决策】
1. 工艺过程卡编制

## Slide 7
2. 工序卡编制

## Slide 8
【实施】
1）创建刀具轨迹并后置处理程序
⑴ 建立加工模型
绘制零件各工序的被加工轮廓和毛坯轮廓，如图5.2.2a、b、c、d、e所示。
图5.2.2 建立加工模型
a-右端外轮廓建模；b-切槽建模；c-车螺纹建模；d-内轮廓建模；e-椭圆部位建模

## Slide 9
⑵ 机床设置
本例选择FANUC数控车床系统进行机床参数设置，如图5.2.3所示。
图5.2.3 零件设置机床

## Slide 10
⑶ 确定加工参数生成刀具轨迹
右端外轮廓加工
打开模型图5.2.2a进行操作。
♦ 确定轮廓粗车参数
点击数控车功能工具栏上 图标，在系统弹出“粗车参数表” 对话框上设置粗车参数。
加工参数：加工表面类型选择外轮廓，切削行距取2，干涉后角取52°(即为副偏角，因主偏角93°,
刀尖角35°,则副偏
角为52°)，留精车
余量0.5，具体设置
如图5.2.4所示。
进退刀方式：
具体设置如图
5.2.5所示。
图5.2.4 外轮廓粗车加工参数设置
图5.2.5 外轮廓粗车进退刀方式设置

## Slide 11
切削用量：主轴转速取500 r/min，进刀量取0.25mm/r，具体设置如图5.2.6所示。
轮廓车刀：粗车刀设为1号刀1号刀补，刀尖半径取0.4，具体设置如图5.2.7所示。
图5.2.6 外轮廓粗车切削用量设置
图5.2.7 外轮廓粗车刀参数设置

## Slide 12
♦ 生成粗车刀具轨迹
拾取被加工表面轮廓和毛坯轮廓，输入进退刀点坐标，例如（50，50），回车或右键确定后，则生成粗加工刀具轨迹，如图5.2.8所示。
图5.2.8 右端外轮廓刀具轨迹
♦确定轮廓精车参数
点击数控车功能工具栏上图标，在系统弹出“精车参数表” 对话框上设置精车参数。
加工参数项，径向余量设为0；切削用量项，主轴转速取1000 r/min，进刀量取0.08mm/r；轮廓刀具项，精车刀设为2号刀2号刀补，刀尖半径取0.2；其余项目的设置与粗车相同。

## Slide 13
♦生成精车刀具轨迹
拾取被加工表面轮廓，输入进退刀点坐标，例如（45，50），回车或右键确定后，则生成精加工刀具轨迹，见图5.2.8所示。
生成轮廓加工刀具轨迹后进行仿真校验。
切槽
打开模型图5.2.2b进行操作。
♦确定切槽参数
点击数控车功能工具栏上 图标，
在系统弹出“切槽参数表” 对话框上设置
切槽参数。
切槽加工参数：具体设置如图5.2.9 所示。
图5.2.9 切槽加工参数设置

## Slide 14
图5.2.11 切槽刀具参数设置
图5.2.10切槽切削用量设置
切削用量：切槽时刀具、工件刚性不足，切削用量应取低一些，具体设置
如图5.2.10所示。
切槽刀具：切槽刀设为3号刀3号刀补，具体设置如图5.2.11所示。

## Slide 15
♦生成要槽刀具轨迹
拾取沟槽两侧面和底面轮廓，输入进退刀点坐标，例如（50，50），回车或右键确定，便生成切槽刀具轨迹，如图5.2.12所示。生成切槽刀具轨迹后进行仿真校验。
图5.2.12 切槽刀具轨迹

## Slide 16
车螺纹
打开模型图5.2.2c进行操作。
♦确定螺纹参数
点击数控车功能工具栏上 图标，系统提示拾取螺纹起始点和终点，当拾取后，系统弹出螺纹参数表要求设置。对该表中各项参数的设置说明如下：
螺纹参数
螺纹参数中的起点终点坐标由模型图中拾取。螺纹起始点（切削起点）与螺纹应有一个 切入长度，螺纹终点（切削终点）亦应有一个 的退尾长度，
如图5.2.13所示。一般 长度取2～3mm， 长度取（0.5～1）P（P－螺距）。
图5.2.13 螺纹切削起点与终点

## Slide 17
螺纹牙高，头数，节距均根据螺纹具体尺寸给出。螺纹参数的具体设置如图5.2.14所示。
螺纹加工参数
当螺纹一次性车成时，加工工艺应选取粗加工+精加工方式。粗加工深度+精加工深度＝螺纹牙高，其中，精加工深度不应大于0.2 mm。螺纹加工参数的具体设置如图5.2.15所示。
图5.2.14 螺纹参数设置
图5.2.15 螺纹加工参数设置

## Slide 18
进退刀方式
进刀采用垂直或矢量方式均可；有退刀槽时的退刀采用垂直方式，无退刀槽时的退刀采用矢量方式。进退刀方式的具体设置如图5.2.16所示。
切削用量
车螺纹时，主轴转速的选择：当螺距大时取高些，螺纹小时取低些。进刀量按实际螺距给出。切削用量的具体设置如图5.2.17所示。
图5.2.17 螺纹切削用量设置
图5.2.16 螺纹进退刀方式设置

## Slide 19
螺纹车刀
螺纹刀具种类根据具体加工的螺纹
类型确定。螺纹刀具角度指螺纹刀尖角，
等于牙型角。螺纹车刀设为4号刀4号刀
补，具体设置如图5.2.18所示。
图5.2.18 螺纹车刀参数设置
♦生成螺纹刀具轨迹
对螺纹参数表中的各项参数设置完
毕，点“ 确定 ”，系统提示输入进退刀点
坐标，例如输入（40，50），回车或右
键确定后，便生成螺纹刀具轨迹，如图
5.2.19所示。
图5.2.19 螺纹刀具轨迹

## Slide 20
内孔加工
打开模型图5.2.2d进行操作。
♦确定内孔粗车参数
点击数控车功能工具栏上 图标，在系统弹出“粗车参数表” 对话框上设置内孔粗车参数。
加工参数：加工表
面类型选择内轮廓，
切削行距取0.7，干
涉后角取7°( 因主
偏角93°、刀尖角
80°、则干涉后角
即副偏角为7°），
留精车余量0.3，具
体设置如图 5.2.20
所示。
进退刀方式：选择
垂直方式，具体设
置如图5.2.21所示。
图5.2.20 内孔粗车加工参数设置
图5.2.21 内孔粗车进退刀方式设置

## Slide 21
切削用量：内孔刀刚性不如外圆刀，因此切削用量取小一些，具体设置如图5.2.22所示。
轮廓车刀：内孔刀设为3号刀3号刀补，刀尖半径取0.2，具体设置如图5.2.23所示。
图5.2.22 内孔粗车切削用量设置
图5.2.23 内孔粗车刀参数设置

## Slide 22
♦生成内孔粗车刀具轨迹
拾取被加工表面轮廓和毛坯轮廓，输入进退刀点坐标，例如（80，40），回车或右键确定后，则生成内孔粗车刀具轨迹，如图5.2.24所示。
图5.2.24 内孔加工刀具轨迹
♦确定内孔精车参数
点击数控车功能工具栏上 图标，在系统弹出“精车参数表”对话框上设置内孔精车参数。
加工参数项，径向余量设为0；切削用量项，主轴转速取600 r/min，进刀量取0.08mm/r；轮廓刀具项，与粗车刀同为3号刀；其余项目的设置与粗车相同。
♦生成内孔精车刀具轨迹
拾取被加工表面轮廓，输入进退刀点坐标，例如（80，12），回车或右键确定后，则生成精加工刀具轨迹，见图5.2.24所示。

## Slide 23
椭圆部位加工
与右端外轮廓的加工操作方法相同，不再重复讨论。
⑷ 后置处理生成加工程序
逐一打开各工序的刀具轨迹图，分别进行操作。
点击数控车功能工具栏上的 图标，在系统弹出的“后置处理设置”对话框上进行后置处理设置。机床名选取FANUC，后置程序号按工序顺序排序取4008～1012，然后点保存、确定。
再点击 图标，在系统弹出的“生成后置代码”对话框上，指定要生成的后置代码文件名及存放的路径。数控系统选择FANUC，代码文件名按工序顺序排序取NC4008.cut～NC1012.cut。点击“确定”后，拾取加工
刀具轨迹，点击鼠标右键确认，系统则自动生成NC代码（即加工程序）。各道工序的加工程序如表5.2.3所示。
生成加工代码后，将所有刀具代码如“T11”改为“T0101”的形式。

## Slide 25
续表 5.2.3

## Slide 26
2）程序传送到机床。
3）刀具、工、夹、量具的准备，工件安装。
4）装刀及对刀、建立坐标。对切槽刀时，以左侧刀尖进行对刀。
5）检查车刀位置是否正确。
6）实施切削加工。
续表 5.2.3

## Slide 27
实施过程检测记录
【检测与评价】
按表5.2.4进行检测。单项最终得分为教师检测得分减去结果一致扣分。当学生的检查结果与教师的检查结果不一致时尺寸每超差0.01扣1分，粗糙度值每相差一级扣1分，每项扣分不超过2分。

## Slide 29
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 30
【知识链接】
一、工艺知识
1. CAXA数控车简介
CAXA数控车是CAD/CAM图形交互自动编程软件，具有卓越的数控加工工艺性能、强大的二维绘图功能和完善的外部数据通信接口。可以完成零件建模、刀具路径生成、后置处理和刀具轨迹仿真验证等任务。
利用内置的CAXA电子图板的图形功能，通过计算机键盘、鼠标等人机交互方式，在屏幕上确立零件数控加工的部位，再输入相关的加工参数，计算机便可自动进行必要的数学处理并编制出数控加工程序，同时在屏幕上动态地显示刀具的加工轨迹。

## Slide 31
2. CAXA数控车用户界面
启动CAXA数控车软件后，出现如图5.2.25所示具有Windows风格的中文界面。其主窗口由菜单栏、绘图工具栏、数控车功能工具栏、命令行、状态栏和绘图区域等组成。
图5.2.25 CAXA数控车2016版主窗口

## Slide 32
数控车功能工具栏如图5.2.26所示，它集合了一组具有相关功能的按钮，包括“轮廓粗车”、“轮廓精车”、“切槽”、“钻孔”、“车螺纹”、“螺纹固定循环”等加工方式的选择，以及 “刀具库管理”、“机床设置”、“后置设置”、“代码生成”、“轨迹仿真”等功能的选择。在主菜单栏上点击“数控车”，还出现与数控车功能工具栏有相同功能的下拉菜单。
图5.2.26 CAXA数控车2016版权功能工具栏
3. CAXA数控车的基本使用
二维码5-3

## Slide 33
【拓展任务工单】
完成图5.2.27所示零件的编程与车削加工，材料45钢，生产规模为单件。
图5.2.27 自动编程练习件1

## Slide 34
1.资讯
2. 计划
3. 决策
1）工艺过程卡

## Slide 35
2）工序卡

## Slide 36
4. 实施
1）实施步骤
2）实施过程记录

## Slide 37
5. 检测与评价
按表5.2.7进行检测。单项最终得分为教师检测得分减去结果一致扣分。当学生的检查结果与教师的检查结果不一致时尺寸每超差0.01扣1分，粗糙度值每相差一级扣1分，每项扣分不超过2分。

## Slide 38
6. 评估与总结
从以下几方面进行总结与反思。
1）对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2）对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3）对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 39
Thanks
Thanks