## Slide 1
项目五 复杂零部件加工与自动编程
模块5.3 竞赛组件车削
5.3.1 竞赛组件车削

## Slide 2
【任务描述与分析】
如图5.3.1a所示组合零件的加工，材料为45号钢，毛坯为50×135mm、
Φ50×110mm。按图样要求制定正确的工艺方案，选择合理的刀具和切削
用量，编制数控加工程序完成零件的加工。
分析图样：竞赛题三个零件的内外轮廓尺寸粗糙度要求都较高，长度
方向尺寸尺寸精度也较高，两个装配尺寸也需要考虑。
如图5.3.1b所示，要求：
件2、件3装配在件1上，且用件3紧固；
件2和件1为内外圆柱配合和圆锥配合；
件3与件2为内外圆柱配合；
件3与件1为内外圆柱配合和螺纹配合；
件2和件1圆锥配合接触面积≥65％；
件3与件1外圆Ф48的台阶端面间的距离为72±0.10mm；
件1、件2和件3装配后的工件总长为130±0.10mm；
各组件间的外轮廓在连接处能平整光滑连接。

## Slide 3
图5.2.1 综合轴类零件
图5.3.1a 组合件Ⅰ零件图

## Slide 4
图5.3.1b 组合件Ⅰ装配图
【计划】
1.组件加工路线分析
加工件1的外圆和外锥时，需用件2来检测圆锥配合接触面积进行试切；加工件3内螺纹时，需用件1外螺纹进行检验和试切。因此，根据配车、配合和装配尺寸的要求，加工顺序应该为：件2→件1→件3。
2.设备选用: 根据加工对象尺寸，可选择SKC6140等型号数控车床。
3.确定安装方式: 采取三爪卡盘安装。

## Slide 5
4.确定工件加工步骤：
加工步骤如表5.3.1所示。

## Slide 6
续表 5.3.1

## Slide 7
续表 5.3.1

## Slide 8
5. 选择刀具、量具，选定切削用量
1）选择刀具
具体刀具参数如表5.3.2所示
2）选择量具
选用游标卡尺0.02mm/（0～150mm）、外径千分尺0.01mm/ (25～50mm）、
内径量表0.01mm/(18～35）、8～20mm半径样板、M24×2-6g螺纹环规。

## Slide 9
3）选择切削用量
（1）粗车切削用量选择
背吃刀量：ap≤2mm。
进给量F取值范围：切削外圆、端面时 F＝100～150mm/min；
切削内孔时 F ＝80～100mm/min。
主轴转速S：切削外圆、端面时 S＝500～600r/min；
切削内孔时 S ＝ 300～450r/min；
切槽（断）时 S＝200～300r/min。
（2）精车切削用量选择
背吃刀量：ap≤0.25mm。
进给量F取值范围： F ＝ 30～50mm/min。
主轴转速S：切削外圆时 S ＝ 800～1000r/min；
切削内孔时 S ＝ 300～450r/min；
车削螺纹时 S ＝ 400～700r/min。

## Slide 10
【决策】
1. 工艺过程卡编制

## Slide 11
续表 5.3.3

## Slide 12
2. 工序卡编制

## Slide 13
【实施】
1.实施步骤
1）程序编制与录入
竞赛组合件的参考程序如表5.3.5。
表5.3.5 参考程序
车削件2 T0101 — 硬质合金外圆粗车尖刀； T0202 — 硬质合金外圆精车尖刀； T0303 — 90º硬质合金内孔车刀； T0404 — 硬质合金切槽刀，刀头宽3mm。 |  | 
O4303； N10 G98 G00 X100 Z100； N20 M03 S400 T0303； N30 X22 Z2； N40 G71 U1 R1 F80； N50 G71 P60 Q120 U-0.3 W0； N60 G00 X33； N70 G01 Z0 F30； N80 X32 W-0.5； N90 Z-15； N100 X27.8 Z-36； N110 X25； N120 Z-52； N130 G00 X100 Z100； N140 M03S 600 T0101； | N150 X60 Z2； N160 G73 U8.5 W0 R10 F120； N170 G73 P180 Q260 U0.5 W0； N180 G0 X36； N190 G01 Z0 F50； N200 G02 X40.87 W-5.39 R8； N210 G03 X48 Z-15.4 9R15； N220 X41.33 W-9.43 R15； N230 G02 X36 W-7.54 R12； N240 G01 Z-40； N250 X31 W-2； N260 Z-54； N270 G00 X100 Z100； N280 M03 S700 T0202； N290 X60 Z2； | N300 G70 P180 Q260； N310 G0 X100 Z100； N320 M03 S500 T0303； N330 X22 Z2； N340 G70 P60 Q120； N350 G0 X100 Z100； N360 M03 S300 T0404； N370 X50 Z-43； N380 X38； N390 G01 X31 F30； N400 G0 X38； N410 Z-53； N420 G01 X24 F30； N430 G0 X100 Z100； N440 M30；

## Slide 14
车削件1（左端） T0101 — 硬质合金外圆弧粗车尖刀； T0202 — 硬质合金外圆弧精车尖刀。 | 车削件1（右端） T0101 — 硬质合金外圆弧粗车尖刀； T0202 — 硬质合金外圆弧精车尖刀； T0303 — 硬质合金切槽刀，刀头宽3mm；T0404 — 60º硬质合螺纹车刀。 | 
O4301； N10 G98 G00 X100 Z50； N20 M03 S600 T0101； N30 X50 Z2； N40 G71 U1.5 R1 F150； N50 G71 P60 Q160 U0.5 W0； N60 G0 X31； N70 G01 Z0 F50； N80 X33 Z-1； N90 Z-15； N100 X36； N110 X38 W-1； N120 Z-19； N130 G02 X42 W-3 R3； N140 G01 X46； N150 X48 W-1； N160 Z-33； N170 G00 X100 Z50； N180 M03 S800 T0202； N190 X50 Z2； N200 G70 P60 Q160； N210 G0 X100 Z50； N220 M30； | O4302； N10 G98 G00 X180 Z2； N20 M03 S600 T0101； N30 X60 Z2； N40 G73 U14.5 W0 R20 F150； N50 G73 P60 Q220 U0.5 W0； N60 G0 X18； N70 G01 Z0 F50； N80 X24 W-1.5； N90 Z-19.5； N100 X21 W-1.5 N110 Z-25 N120 X23； N130 X25 W-1 N140 Z-53； N150 X28； N160 X32 W-20； N170 Z-88； N180 X36； N190 G02 X46 W-6.25 R8； N200 G01 Z-100； N210 X46； N220 X49 W-1.5； | N230 G00 X180 Z2； N240 M03 S800 T0202； N250 X50 Z2； N260 G70 P60 Q220； N270 G0 X180 Z2； N280 M03 S700 T0404； N290 X28 Z2； N300 G92 X23 Z-27 F2； N310 X22.2； N320 X21.8； N330 X21.6； N340 G0 X180 Z2； N350 M30；
续表5.3.5

## Slide 15
车削件3（右端） T0101 — 硬质合金外圆弧粗车尖刀； T0202 — 硬质合金外圆弧精车尖刀； T0303 — 硬质合金切槽刀，刀头宽3mm。 | 
O4304；（主程序） N10 G98 G00 X100 Z100； N20 M03 S600 T0101； N30 X50 Z2； N40 G90 X48.5 Z-30 F120； N50 G0 X46； N60 G01 Z0 F50； N70 X48 W-1； N80 Z-30； N90 G00 X100 Z100； N100 M03 S300 T0303； N110 X50 Z-7.7； N120 M98 P4305； N130 G0 X50 Z-15.7； N140 M98 P4305； N150 G0 X50 Z-23.7； N160 M98 P4305； N170 G0 X100 Z100； N180 M03 S400 T0404； N190 G0 X50 Z-8； N200 M98 P4306； | N210 G0 X50 Z-16； N220 M98 P4306； N230 G0 X50 Z-24； N240 M98 P4306； N250 G0 X100 Z100； N260 M30； O4305；（子程序） N10 G75R1 F20 ； N20 G75 X40.2 W0.4 P2000 Q1200 ； N30 M99； O4306；（子程序） N10 G1 X40 F30； N20 W0.6； N30 X49 F200； N40 W0.4； N50 X40 F30； N60 X50 W-0.3 F200； N70 M99；
续表5.3.5

## Slide 16
车削件3（左端） T0101 — 硬质合金外圆弧精车尖刀； T0202 — 60º硬质合金螺纹车刀 T0303 — 90º硬质合金内孔车刀。 | 
O4307； N10 G98 G00 X100 Z100； N20 M03 S400 T0303； N30 X20 Z2； N40 G71 U1 R0.5 F60 ； N50 G71 P60 Q140 U-0.3 W0 ； N60 G0 X32； N70 G1 Z0 F30； N80 X31 W-1； N90 Z-11； N100 X26； N110 X25 W-0.5； N120 Z-25； N130 X22 W-1.5； N140 Z-50； N150 G0 X100 Z100； N160 M03 S500 T0303； N170 X20 Z2； N180 G70 P60 Q140； N190 G0 X100 Z100； N200 M03 S400 T0202； N210 X20 Z2 | N220 G92 X22.8 Z-50 F2； N230 X23.4； N240 X23.8； N250 X24.2； N260 X24.4； N270 G0 X100 Z100； N280 M03 S600 T0101； N290 X50 Z2； N300 G71 U1.5 R1 F120 ； N310 G71 P320 Q370 U0.5 W0 ； N320 G0 X36； N330 G1Z0 F50； N340 Z-3.75； N350 G02 X42 W-6.25 R8； N360 G01 Z-20； N370 X49； N380 G0 X100 Z100； N390 M03 S800 T0101； N400 X50 Z2； N410 G70 P320 Q370； N420 G0 X100 Z100； N430 M30；
续表5.3.5

## Slide 17
2）试运行，检查刀路是否正确。
3）刀具、工、夹、量具的准备，安装工件。
4）装刀及对刀、建立坐标，以外圆车刀为基准刀。
5）检查刀补设置是否正确。
6）实施切削加工。
作为单件加工或批量加工的首件，为了避免尺寸超差引起报废，对刀后留X向的刀补余量0.5(加工内孔时为负值)再加工。精车后检查尺寸再修改刀补，跳段至精车开始段再执行运行加工。
2.实施过程记录

## Slide 18
【检测与评价】
按表5.3.6进行检测。单项最终得分为教师检测得分减去结果一致扣分。当学生的检查结果与教师的检查结果不一致时尺寸每超差0.01扣1分，粗糙度值每相差一级扣1分，每项扣分不超过2分。

## Slide 19
续表5.3.6

## Slide 20
续表5.3.6

## Slide 21
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 22
【拓展任务工单】
试完成图5.3.2所示竞赛组合件的编程与加工，材料45钢，毛坯为Φ50×120mm。
图5.3.2 组合件Ⅱ

## Slide 23
图5.3.2 组合件Ⅱ

## Slide 24
1.资讯
2. 计划

## Slide 25
3. 决策
1）工艺过程卡

## Slide 26
2）工序卡

## Slide 27
4.实施
1）实施步骤
2）实施过程记录

## Slide 28
5.检测与评价
按表5.3.9进行检测。单项最终得分为教师检测得分减去结果一致扣分。当学生的检查结果与教师的检查结果不一致时尺寸每超差0.01扣1分，粗糙度值每相差一级扣1分，每项扣分不超过2分。

## Slide 29
续表5.3.9

## Slide 30
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 31
Thanks
Thanks