## Slide 1
项目6 数车中、高级工操作技能训练
6.1.1 中级技能模拟件数控车削
模块6.1 中级工操作技能训练

## Slide 2
【任务描述与分析】
应用数控车床完成如图6.1.1所示中级技能模拟件的加工，材料45钢，生产规模为单件，毛坯为Φ40×105棒料，无热处理要求。根据图样，零件由外轮廓、普通外螺纹及内孔组成，Φ38.5、Φ35、Φ32的尺寸精度及加工表面质量要求较高。
图6.1.1中级技能模拟件

## Slide 3
1.设备选用:零件尺寸较小，可选择CAK4085dj等型号的数控车床。
2.确定安装方式:采用三爪卡盘安装，在第一次装夹车平端面，钻中心孔，打中心孔；
第二次装夹车削左端长度49内的各外圆、内孔以及Φ38.5外圆；第三次采用一顶一夹的安装方法完成右端车削。
3.确定工件加工步骤：如下。
1）卡盘夹持毛坯外圆，工件伸长约10mm，找正夹紧，车平端面钻中心孔。
【计划】

## Slide 4
2）工件调头装夹毛坯外圆，工件伸长约65mm，找正夹紧。
（1）车平端面取总长103mm，
（2）钻孔Φ21×18。
（3）粗车内轮廓尺寸，留精车余量1mm。
（4）用圆弧尖刀粗精车件2外轮廓Φ37、R8、R10、R27、Φ27、R15、Φ38.5至尺寸要求。
（5）精车内轮廓至尺寸要求。
（6）卸下工件。
3）一夹一顶装夹工件。
（1）卡盘夹持Φ37外圆垫铜皮，粗精车右端外轮廓至尺寸要求。 （2）车螺纹M24×2-6g至尺寸要求。

## Slide 5
4.选择刀具、量具、工具
1 | 中心钻 | A3.15 | 支 | 1 | 
2 | 麻花钻 | Φ21 mm | 把 | 1 | 
3 | 硬质合金车刀 | 45° | 把 | 1 | 
4 | 硬质合金车刀 | 90° | 把 | 1 | 
5 | 硬质合金尖刀 | 副偏角55° | 把 | 1 | 车凹圆弧用
6 | 合金螺纹车刀 | 60° | 把 | 1 | 
7 | 硬质合金车刀 | 镗孔 | 把 | 1 | 
1）刀具选择如下

## Slide 6
1 | 游标卡尺 | 0～150mm | 把 | 1
2 | 外径千分尺 | 0～25mm | 把 | 1
3 | 外径千分尺 | 25～50mm | 把 | 1
4 | 内径量表 | 18～35mm | 把 | 1
5 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1
6 | 三角螺纹环规 | M27×2-6g | 套 | 1
7 | R规 | 1-7、7.5-15、15.5-25 | 把 | 各1
2）量具选择如下
3）工具选择如下
1 | 呆板手 | 27～31 | 把 | 1
2 | 活动顶尖 | 莫氏4号 | 个 | 1
3 | 钻夹头 | 莫氏4号 | 个 | 1
4 | 变径套 | 莫氏3、4号 | 个 | 各1

## Slide 7
1）粗车切削用量的选择 背吃刀量取ap≤2mm。切削外圆、端面时，F=100～150mm/min；切削内孔时刀具刚性差，F=80～100mm/min。主轴转速S：切削外圆、端面时S＝500～600r/min，切削内孔时S取300～450r/min。
2）精车切削用量选择 背吃刀量ap≤0.25mm；进给量F取30～50mm/min；切削外圆时主轴转速S取800～1000r/min，切削内孔时S取300～450r/min；车削螺纹时主轴转速S取400～700r/min。
5.切削用量的选择

## Slide 8
【决策】
1.工艺过程卡编制
学院 |  |  | 机械加工工艺过程卡片 |  |  |  | 产品型号 |  | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  | 零件名称 | 
材料牌号 |  | 45钢 | 毛坯种类 |  |  | 棒料 | 毛坯外形尺寸 |  | 备注 | 
工序号 | 工序名称 |  | 工序内容 |  |  | 车间 | 设备 | 工艺装备 |  | 工时
10 | 下料 |  | 锯割下料 |  |  | 下料 | 锯床 | 液压平口钳、 游标卡尺 |  | 
20 | 平端面、打中心孔 |  | 平端面、打中心孔 |  |  | 数控车削 | 数控车床 | 钻夹头、中心钻 |  | 
30 | 车削左端内、外圆台阶 |  | 车削各内、外圆台阶至尺寸 |  |  | 数控车削 | 数控车床 | 三爪卡盘、游标卡尺、外径千分尺 |  | 
40 | 车削右端外圆、螺纹 |  | 车削外圆、螺纹至尺寸 |  |  | 数控车削 | 数控车床 | 三爪卡盘、游标卡尺、外径千分尺、螺纹环规 |  | 
编制 |  |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 共 页 |  | 第 页

## Slide 9
2.工序卡编制
学院 |  | 数控加工工序卡片 |  |  |  | 产品名称或代号 |  | 零件名称 |  | 材料 | 零件图号
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45钢 | 
工序号 | 程序编号 |  | 夹具名称 | 夹具编号 |  | 使用设备 |  |  |  | 车 间 | 
20 | O3131 |  | 三爪卡盘 |  |  | 数控车床 FANUC 0i-TD系统 |  |  |  | 数控车削车间 | 
工步号 | 程序号 | 工 步 内 容 |  | 刀具号 | 刀具类型 | 主轴转速r/min | 进给速度mm/min |  | 背吃刀量mm | 量具 | 
1 |  | 卡盘夹持毛坯外圆，工件伸长约10mm，找正夹紧，车平端面 |  | 1 | 外圆车刀 | 800 |  |  | 1 | 钢直尺 | 
2 |  | 钻中心孔 |  |  | 中心钻 | 1000 |  |  |  |  | 
中级技能模拟件加工工序卡(20工序)

## Slide 10
2.工序卡编制
中级技能模拟件加工工序卡(30工序)
学院 |  |  | 数控加工工序卡片 |  |  |  | 产品名称或代号 |  | 零件名称 |  | 材料 | 零件图号
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45钢 | 
工序号 | 程序编号 |  |  | 夹具名称 | 夹具编号 |  | 使用设备 |  |  |  | 车 间 | 
30 | O3131 |  |  | 三爪卡盘 |  |  | 数控车床 FANUC 0i-TD系统 |  |  |  | 数控车削车间 | 
工步号 | 程序号 | 工 步 内 容 |  |  | 刀具号 | 刀具类型 | 主轴转速r/min | 进给速度mm/min |  | 背吃刀量mm | 量具 | 
1 |  | 工件调头装夹毛坯外圆，工件伸长约65mm，找正夹紧，车平端面取总长 |  |  | 1 | 外圆刀 | 800 |  |  |  | 游标卡尺 | 
2 | O3131 | 钻孔Φ21×18 |  |  |  | 钻头 | 450 |  |  |  | 游标卡尺 | 
3 |  | 粗车内轮廓 |  |  | 3 | 内孔刀 | 400 | 90 |  | 1 | 游标卡尺 | 
4 |  | 粗车外轮廓 |  |  | 1 | 外圆刀 | 600 | 100 |  | 1 | 游标卡尺 | 
5 |  | 精车外轮廓 |  |  | 2 | 外圆刀 | 700 | 50 |  | 0.25 | 外径千分尺 | 
6 |  | 精车内轮廓 |  |  | 3 | 内孔刀 | 500 | 30 |  | 0.15 | 内径量表 | 

## Slide 11
2.工序卡编制
中级技能模拟件加工工序卡(40工序)
学院 |  |  | 数控加工工序卡片 |  |  |  | 产品名称或代号 |  | 零件名称 |  | 材料 | 零件图号
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45钢 | 
工序号 | 程序编号 |  |  | 夹具名称 | 夹具编号 |  | 使用设备 |  |  |  | 车 间 | 
40 | O3132 |  |  | 三爪卡盘 |  |  | 数控车床 FANUC 0i-TD系统 |  |  |  | 数控车削车间 | 
工步号 | 程序号 | 工 步 内 容 |  |  | 刀具号 | 刀具类型 | 主轴转速r/min | 进给速度mm/min |  | 背吃刀量mm | 量具 | 
1 | O3132 | 一夹一顶装夹工件。卡盘夹持Φ37外圆垫铜皮，校正夹紧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | 粗车外轮廓 |  |  | 1 | 外圆刀 | 600 | 150 |  | 1.5 | 游标卡尺 | 
3 |  | 精车外轮廓 |  |  | 2 | 外圆刀 | 800 | 50 |  | 0.25 | 外径千分尺 | 
4 |  | 车螺纹 |  |  | 3 | 螺纹刀 | 500 |  |  |  | 游标卡尺螺纹环规 | 

## Slide 12
【实施】
1）车削左端
T0101——硬质合金外圆弧粗车尖刀，用于粗车各外圆。 T0202——硬质合金外圆弧精车尖刀，用于精车各外圆。 T0303——90º硬质合金内孔车刀，用于粗精车内孔。
加工程序编制并录入 FANUC-TD/GSK980TD系统编写的参考加工程序如下表所示。
1.实施步骤
加工程序 | 说明
（程序原点设置在左端中心处） O3131 N10 G98G00 X100 Z100N20 N20 T0303 M03 S400 N30 X21 Z2 N40 G71 U1 R1 F90 N50 G71 P60 Q110 U-0.3 W0 N60 G00 X26 N70 G01 Z0 F30 N80 X24 Z-1 N90 Z-15 N100 X22 N110 X21 W-0.5 N130 G00 X100 Z100 （转下一页） | 程序名 刀具快速定位至安全换刀点， 换3号刀，执行3号刀补刀具，主轴正转， 快速定位至G71循环起点， G71切削循环粗车内轮廓内孔精加工描述（N60～N110） 刀具快速定位至安全换刀点，

## Slide 13
加工程序 | 说明
N140 M03 S600 T0101 N150 X40 Z2 N160 G73 U6.5 W0 R7 F100 N170 G73 P180 Q260 U0.5 W0 N180 G0 X35 N190 G01 Z0 F50 N192 X37 Z-1 N194 Z-7 N200 G02 X35.2 W-9.4 R8 N210 G03 X38 W-5.1 R10 N212 G03 X27 W-16.3 R27 N220 G01 Z-46 N230 G02 X38.5 W-3 R15 N240 G01 W-8 N260 X40 N270 G00 X100 Z100 N280 M03 S700 T0202 N290 X40 Z2 N300 G70 P180 Q260 N310 G0 X100 Z100 N320 M03 S500 T0303 N330 X21 Z2 N340 G70 P60 Q110 N350 G0 X100 Z100 N360 M30 | 主轴正转，换1号刀，执行1号刀补 刀具快速定位至G73循环起点 G73切削循环粗车外轮廓外轮廓精加工描述（N180～N260） 刀具快速定位至安全换刀点 主轴正转，换2号刀，执行2号刀补 刀具快速定位至G73循环起点 外轮廓精加工 刀具快速定位至安全换刀点 主轴正转，换3号刀，执行3号刀补刀具 快速定位至内孔G71循环起点 内孔精加工 刀具快速定位至安全换刀点 程序结束
（接上一页）

## Slide 14
2）车削右端 T0101——硬质合金外圆弧粗车尖刀，用于粗车各外圆。 T0202——硬质合金外圆弧精车尖刀，用于精车各外圆。 T0303——60º硬质合金涂层机夹螺纹车刀，用于车螺纹。
程序原点设置在右端中心处 O3132 N10 G98 G00 X180 Z2 N20 M03 S600 T0101 N30 X40 Z2 N40 G71 U1.5 R1 F150 N50 G71 P60 Q160 U0.5 W0 N60 G0 X24 N70 G01 Z0 F50 N80 X27 Z-1.5 N90 Z-20N100 X28 N110 G03 X32 W-2 R2 N120 G01 Z-30 N130 X35 W-5 N140 Z-47 N150 X36.5 N160 X39.5 W-1.5 （转下一页） | 程序名 刀具快速定位至安全换刀点 主轴正转，换1号刀，执行1号刀补 刀具快速定位至G71循环起点 G71切削循环粗车右端外轮廓精加工轮廓描述（N60～N160）

## Slide 15
N170 G00 X180 Z2 N180 M03 S800 T0202 N190 X40 Z2 N200 G70 P60 Q160 N210 G0 X180 Z2 N220 M03 S700 T0303 N230 X30 Z4 N240 G92 X26 Z-27 F2 N250 X25.4 N260 X25 N270 X24.8 N280 X24.6 N290 G0 X180 Z2 N300 M30 | 刀具快速定位至安全换刀点 主轴正转，换2号刀，执行2号刀补 刀具快速定位至G70循环起点 G70调用N60～N160程序段进行精车 刀具快速定位至安全换刀点 主轴正转，换3号刀，执行3号刀补 刀具快速定位至螺纹切削循环起点 螺纹切削第一次进给 螺纹切削第二次进给 螺纹切削第三次进给 螺纹切削第四次进给 螺纹切削第五次进给 刀具快速定位至安全换刀点 程序结束
（接上一页）

## Slide 16
按表6.1.8任务评价表进行检测。单项最终得分为教师检测得分减去结果一致扣分。当学生的检查结果与教师的检查结果不一致时尺寸每超差0.01扣1分，粗糙度值每相差一级扣1分，每项扣分不超过2分。
【检测与评价】
从以下几方面进行总结与反思。 1)对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。 2)对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。 3)对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
【评估与总结】

## Slide 17
【职业技能鉴定理论测试】
按职业技能鉴定理论测试要求测试
模拟试题见教材

## Slide 18
【拓展任务工单】
应用数控车床完成如图6.1.2所示工件加工，材料45钢，生产规模为单件。
图6.1.2 中级技能强化零件

## Slide 19
Thanks