## Slide 1: 智能物流技术
XXXX
2023

## Slide 2
CONTENTS
目录
一、条码技术
二、条码技术优缺点
三、条码技术应用场景
四、条码的制作实训

## Slide 3
智能
高效
成本
一、条码技术
（一）条码的概念
条码(barcode)是将宽度不等的多个黑条和空白，按照一定的编码规则排列，用以表达一组信息的图形标识符。

## Slide 4
智能
高效
成本
一、条码技术
（二）条码识别原理
条码符号是由反射率不同的“条”、“空”按照一定的编码规则组合起来的一种信息符号。由于条码符号中“条”、“空”对光线具有不同的反射率，从而使条码扫描器接受到强弱不同的反射光信号，相应地产生电位高低不同的电脉冲。

## Slide 5
智能
高效
成本
一、条码技术
（三）条码采集及打印设备
条码采集设备主要是条码扫描器，又称为条码阅读器、条码扫描枪、条码扫描器、条码扫描枪及条码阅读器。

## Slide 6
智能
高效
成本
一、条码技术
（四）码制的特性
唯一性：同种规格同种产品对应同一个产品代码，同种产品不同规格应对应不同的产品代码。根据产品的不同性质，如重量、包装、规格、气味、颜色、形状等，赋予不同的产品代码。
永久性：产品代码一经分配，就不再更改，并且是终身的。当此产品不再生产时，其产品代码只能搁置起来，不得重复起来再分配给其他的商品。
无含义：为了保证代码有足够的容量以适应产品频繁的更新换代的需要，最好采用无含义的顺序码。

## Slide 7
智能
高效
成本
一、条码技术
（五）条码分类
1.一维条码
一维条码只是在一个方向（一般是水平方向）表达信息，而在垂直方向则是不表达任何信息，其一定的高度通常是为了便于阅读器对准。

## Slide 8
智能
高效
成本
一、条码技术
以三种规格的怡宝纯净水为例，条码信息如下：
表2-1 怡宝纯净水商品条码信息表
规格 | 商品条码 | 国家代码 | 厂商代码 | 产品代码 | 校验码
350毫升 | 6901285991240 | 690（中国） | 1285（华润怡宝） | 99124（350ML） | 2
555毫升 | 6901285991219 | 690（中国） | 1285（华润怡宝） | 99121（555ML） | 9
4.5升 | 6901285991530 | 690（中国） | 1285（华润怡宝） | 99153（1.5L） | 0

## Slide 9
智能
高效
成本
一、条码技术
一维码的主要类型：
EAN 码：是国际通用的符号体系，是一种长度固定、无含意的条码，所表达的信息全部为数字，主要应用于商品标识。
39码和128码：国内企业内部自定义码制，主要应用于工业生产线领域、图书管理等。
Code 39 码，是用途广泛的条码，能用数字，也能用 字母及有关符号表示信息。
93码：是一种类似于39码的条码，它的密度较高，能够替代39码。
25码：主要应用于包装、运输以及国际航空系统的机票顺序编号等。
Codabar码：应用于血库、图书馆、包裹等的跟踪管理。
ISBN：主要用于图书管理。

## Slide 10
智能
高效
成本
一、条码技术
一维条码在应用可以提高信息录入的速度，减少差错率，但是一维条码与存在一些不足之处：
数据容量较小，30个字符左右
只能包含字母和数字
条码尺寸相对较大（空间利用率较低）
条码遭到损坏后便不能阅读

## Slide 11
智能
高效
成本
一、条码技术
二维条码
在水平和垂直方向的二维空间存储信息的条码称为二维条码。二维条码是一种比一维码更高级的条码格式。二维条码的水平和垂直方向都可以存储信息，能存储汉字、数字和图片等信息，众多的信息表达依赖于商品数据库的支持，离开了预先建立的数据库，二维条码将无法使用。因此二维条码的应用领域要广大得多。
通常可以分为以下三种类型。

## Slide 12
智能
高效
成本
一、条码技术
（1）线性堆叠式二维码
具有代表性的行排式二维码有：PDF417、Code16K、Code49等。
图2-5 PDF417二维码

## Slide 13
智能
高效
成本
一、条码技术
（2）矩阵式二维码
具有代表性的矩阵式二维条码有：CodeOne、MaxiCode、QRCode、DataMatrix等。

## Slide 14
智能
高效
成本
一、条码技术
（3）彩色条码
彩色条码作为手机移动互联网识别领域的新技术，由于其比以往的识别方式具有更大的优越性而具有更广泛的应用市场，彩色条码技术在我国的衣、食、住、行等方方面面已有较成熟的市场应用。

## Slide 15
智能
高效
成本
一、条码技术
3.一维条码与二维条码的区别。
类型 区别 | 一维条码 | 二维条码
码制方式的区别 | 128码、EAN码、ISBN码、交叉25码、UPC码、Codabar(库德巴码) | QR Code、PDF 417、data Matrix
信息容载量的区别 | 信息仅能是字母和数字，尺寸大空间利用率低决定了信息容载量低，一般仅能容纳30个字符。 | 信息容载量比一维码大的多，最大数据可达1850个字符。
应用范围的区别 | 一般应用于图书管理、仓储、工业生产、商业、邮政等过程控制、交通等领域。 | 一般应用于信息获取、账号登录、广告推送、网站跳转、防伪溯源、优惠促销、会员管理、手机电商购物、手机支付等。
纠错能力的区别 | 纠错功能较差，若一维条码破损，就会造成条码不能识别。 | 纠错率从低到高分为四个等级,L、M、Q、H，每个等级的最大纠错率分别是7%、15%、25%、30%，二维码即使发生一些破损，也可以进行读取。
信息表达方式的区别 | 表达信息是水平方向，高度一般是为了方便条码设备读取，不能直接表达商品信息，需要另接数据库进行解析。 | 可在水平和垂直两个方向表达信息，可直接储存商品信息，无需另接数据库。

## Slide 16
智能
高效
成本
一、条码技术
4.条码有效性查询
（1）可在中国商品编码中心查询条码的有效性及厂商信息。

## Slide 17
智能
高效
成本
一、条码技术
4.条码有效性查询
（2）可通过计算校验码验证条码有效性。
① 从代码位置序号2开始，所有偶数位的数字代码求和。
②将步骤①的和乘以3。
③从代码位置序号3开始，所有奇数位的数字代码求和。
④将步骤②与步骤③的结果相加。
⑤用大于或等于步骤④所得结果且为10最小整数倍的数减去步骤④所得结果，其差即为所求校验码的值。

## Slide 18
智能
高效
成本
一、条码技术
步骤 | 举例说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.自右向左顺序编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 位置序号 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
 | 代码 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X
2.从序号2开始求出偶数位上数字之和① | 9+7+5+3+1+9=34 ① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. ①╳3=② | 34╳3=102 ② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.从序号3开始求出奇数位上数字之和③ | 8+6+4+2+0+6=26 ③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. ②+③=④ | 102+26=128 ④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.用大于或等于结果④且为10最小整数倍的数减去④，其差即为所求校验码的值。 | 130-128=2 校验码X=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
智能
高效
成本
一、条码技术
商品条码 | 商标（品牌） | 名称 | 发布厂家 | 规格型号
6925911511664 | 威露士 | 威露士空调清洗消毒液 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 500ml
6941257457121 |  |  |  | 
6941257477341 |  |  |  | 
6941592704836 |  |  |  | 
6936519650204 |  |  |  | 
任务一：查询商品条码辨真伪
在中国物品编码中心http://www.ancc.org.cn/通过国内商品条码查询产品信息，填写表格内容。
表2-5 查询商品条码辨真伪

## Slide 20
智能
高效
成本
一、条码技术
商品条码 | 校验码 | 校验结果
任务二：批量生成符合校验规则的一维码
第一步：教师示范“MOD校验码批量生成软件”软件安装及基本操作。
第二步：学生实训
1.直接运行老师发送的“MOD校验码批量生成软件”。
2.设置为一次生成10个条码，生成输出为TXT文件。
3.通过中国商品编码中心验证校验码的准确性。
表2-6 批量生成条码及校验（自行添加10行）

## Slide 21
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点
优势：准确可靠、数据输入速度快、经济便宜、灵活实用、自由度大、设查简单、易于制作。

## Slide 22
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点
条码技术为我们提供了一种对物流中的物品进行识别和描述的方法，借助自动识别技术、POS系统、EDI等现代技术手段，企业可以随时了解有关产品在供应链上的位置，并即时作出反应。

## Slide 23
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点
条码技术已在许多领域中得到了广泛的应用，比较典型的应用有以下领域：
（一）零售业
零售是商品条码应用最为广泛的领域之一，接近100%的零售产品都使用了商品条码，涉及食品、饮料、日化等领域。

## Slide 24
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点
（二）仓储管理与物流跟踪
商品条码标识系统是在物流供应链中广泛应用的物品标识系统，能够实现上下游企业间信息传递的“无缝”对接。

## Slide 25
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点
（三）医疗卫生
药品、医疗器械等医疗保健产品关系到人民的生命健康与安全，受到政府部门与广大人民的高度重视。

## Slide 26
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点
（四）食品安全追溯
食品安全追溯贯穿产品的整个生命周期，真正把食品生产的上下游，将食品的种植、养殖、生产、加工、包装、物流、销售到餐桌的每一个环节都协同起来，形成一个开放的可追溯体系，打造从农田到餐桌的可追溯系统，为食品安全和健康生活带来科技化、标准化的保障。

## Slide 27
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点
（五）电子商务
它是为实现对商品信息的自动扫描而设计的，是实现快速、准确采集数据的有效手段，真正解决了企业对数据的准确、及时传送和有效收集的问题，是企业信息化管理的基础，也是连接上下环节中数据传递的纽带。

## Slide 28
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点
（六）移动商务
今天的移动电话可以与条码“对话” ，读取无线射频识别（RFID）标签，并访问互联网。 通过使用移动电话对产品标识的读取，消费者就可获得有关这个产品的服务和信息，在明白消费的同时，增进消费者与品牌信任。

## Slide 29
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点
（七）物联网
物联网中的“物”，即物品。通过对物品进行编码，实现了物品的数字化。物品编码是物联网的基础，建立我国物联网编码体系对于保障各个行业、领域、部门的应用，实现协同工作具有重要的意义。

## Slide 30
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点
条码申请程序
1.申请企业填表、提供企业法人营业执照或营业执照（副本）及其复印件。
2.中国物品编码中心地方分支机构初审。
3.符合条件的资料，中国物品编码中心地方分支机构上传数据、邮寄申请资料给编码中心。
4.中国物品编码中心审核申请材料。
5.中国物品编码中心核对申请材料与汇款信息。
6.中国物品编码中心核发厂商识别代码，下传数据给分支机构。
7.中国物品编码中心地方分支机构下传数据，并打印系统成员证书。

## Slide 31
智能
高效
成本
二、条码技术优缺点

## Slide 32
智能
高效
成本
三、条码的制作
任务三：一维码与二维码的在线生成制作
1.一维码：利用“村美小站”http://www.qinms.com/webapp/barcode/在线条形码生成器，制作维达卷纸6901236373958的一维码，图片粘贴在word文档里。
2.二维码：学生用微信扫描实训任务二维码，在“草料二维码” https://cli.im/?fromTopNav=1完成注册与实训任务，实训结果的二维码图片粘贴在word文档里。

## Slide 33
智能
高效
成本
三、条码的制作
任务四：条码技术在物流中心的综合应用
1.分组实训，各小组在物流实训中心使用条码打印机，制作打印“午后奶茶”与“沙士力”的商品条码，并粘贴在纸箱指定位置。
2.老师提前录入商品入库单，学生使用RF手持终端完成商品“组盘”、“搬运”与“入库上架”信息流的实训任务。
附带教学视频。

## Slide 34
2023
感谢您的观看