## Slide 1: 智能物流技术
XXXX
2023

## Slide 2
CONTENTS
目录
一、射频识别技术概述
二、射频识别技术系统
三、射频识别技术的优缺点
四、射频识别技术的发展趋势
五、射频识别技术系统应用领域及案例

## Slide 3
智能
高效
成本
一、射频识别技术概述
（一）射频识别技术概念
射频识别技术（Radio Frequency Identification，RFID），常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。它是一种非接触的自动识别技术，其基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合）或雷达反射的传输特性，实现对被识别物体的自动识别。识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。

## Slide 4
智能
高效
成本
一、射频识别技术概述
ETC收费
高速公路车辆识别

## Slide 5
智能
高效
成本
一、射频识别技术概述
RFID盘点
RFID盘点

## Slide 6
智能
高效
成本
一、射频识别技术概述
（二）射频识别技术发展历程
1940-1950年：由于雷达技术的发展和进步从而衍生出了RFID技术,1948年RFID的理论基础诞生。
1950-1960年：人们开始对RFID技术进行探索，但是并没有脱离实验室研究。
1960-1970年：相关理论不断发展，并且将这一系统在实际中开始运用。
1970-1980年：RFID技术不断更新，产品研究逐步深入，对于RFID的测试开始进一步加速。并且实现了对相关系统得应用。
1980-1990年：RFID技术和相关产品被开发并且应用在市场中，并且出现了多种领域的运用。

## Slide 7
智能
高效
成本
一、射频识别技术概述
雷达技术
RFID技术

## Slide 8
智能
高效
成本
一、射频识别技术概述
（二）射频识别技术发展历程
1990-2000年：人们开始对RFID的标准化问题给予重视，并且在生活的多个领域可以见到RFID系统的身影。
2000年后：人们普遍认识到标准化问题的重要意义，RFID产品的种类进一步丰富发展，无论是有源、无源还是半有源电子标签都开始发展起来，相关生产成本进一步下降，应用领域逐渐增加。
时至今日，RFID的技术理论得到了进一步的丰富和发展，人们研发单芯片电子标签、多电子标签识读、无线可读可写、适应高速移动物体的RFID技术不断发展，并且相关产品也走入我们的生活，并开始广泛应用。

## Slide 9
智能
高效
成本
二、射频识别技术系统
（一）系统组成及工作原理
标签进入磁场后，接收解读器发出的射频信号，凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag，无源标签或被动标签)，或者由标签主动发送某一频率的信号(Active Tag，有源标签或主动标签)，解读器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行有关数据处理。

## Slide 10
智能
高效
成本
二、射频识别技术系统
一套完整的RFID系统， 是由阅读器（Reader）与电子标签（Tag）也就是所谓的应答器（Transponder）及应用软件系统三个部分所组成，其工作原理是Reader发射一特定频率的无线电波能量给Transponder，用以驱动Transponder电路将内部的数据送出，此时 Reader便依序接收解读数据， 送给应用程序做相应的处理。

## Slide 11
智能
高效
成本
二、射频识别技术系统
电子标签（Tag）：由耦合元件及芯片组成，每个标签具有唯一的电子编码，附着在物体上标识目标对象。
阅读器（Reader）：读取（有时还可以写入）标签信息的设备，可设计为手持式RFID读写器或固定式读写器。
天线（Antenna）：在标签和读取器间传递射频信号。

## Slide 12
智能
高效
成本
二、射频识别技术系统

## Slide 13
智能
高效
成本
二、射频识别技术系统
（二）电子标签
1．依据标签内部有无电源供电的区别，RFID标签可以被分为被动式电子标签、半被动式（也称作半主动式）电子标签、主动式电子标签三类，它们也被称作无源电子标签、半有源电子标签、有源电子标签。
2．依据标签工作频率RFID标签可分为低频（LF）、高频（HF）、超高频（UHF）与微波（MW）。

## Slide 14
智能
高效
成本
二、射频识别技术系统

## Slide 15
智能
高效
成本
二、射频识别技术系统

## Slide 16
智能
高效
成本
二、射频识别技术系统
标签 | 电源 | 特点
无源电子标签 | 无 | 1. 体积小，价格便宜，寿命长。 2. 通过读取天线发出的电磁波再在标签内部产生信号传输，所以识别距离相对于有源标签来说会短很多。
有源电子标签 | 有 | 1. 体积较大，价格贵，而且因为是用电池的，使用周期相对短。（1～3年） 2. 自己发出射频信号，识别距离长，识别更加准确。
半有源电子标签 | 有 | 1. 大小、价格、使用周期折中。 2. 不主动发出信息号，进入射频识别区后增强自身射频信号。

## Slide 17
智能
高效
成本
二、射频识别技术系统
工作频段 | 典型工作频段 | 典型波长 | 能量传输方式 | 典型通信距离
低频（LF） | 125-134KHz | 2千米 | 电感耦合 | <10厘米
高频（HF） | 13.56MHz | 20米 |  | <1米
超高频（UHF） | 860-960MHz | 30厘米 | 电磁场耦合 | 1-15米
微波段（microwave） | 2.4-2.45GHz | 12厘米 |  | 1-3米

## Slide 18
智能
高效
成本
三、射频识别技术的优缺点
（一）RFID技术优势
RFID是一项易于操控，简单实用且特别适合用于自动化控制的灵活性应用技术，识别工作无须人工干预，它既可支持只读工作模式也可支持读写工作模式，且无需接触或瞄准；可自由工作在各种恶劣环境下：短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境，可以替代条码。
（1）读取方便快捷。
（2）识别速度快。
（3）数据容量大。
（4）使用寿命长，应用范围广。
（5）标签数据可动态更改。
（6）更好的安全性。
（7）动态实时通信 。

## Slide 19
智能
高效
成本
三、射频识别技术的优缺点
（二）RFID技术不足之处：
（1）技术成熟度不够。
（2）成本高。
（3）安全性不够强。
（4）技术标准不统一。

## Slide 20
智能
高效
成本
三、射频识别技术的优缺点
（三）RFID技术与条码技术的对比
在RFID 技术应用前，信息的记录和传输主要靠条形码，采用条码识别方式的优点是配置灵活、系统成本较低，但是存在易污染、易破损，操作较为繁琐等特点，虽然RFID标签和条形码都是用来存储产品的信息，但是，这两种技术之间还是有如下7种区别。

## Slide 21
智能
高效
成本
三、射频识别技术的优缺点
功能 | 条码技术 | RFID技术
读取数量 | 条码读取时只能一次一个 | 可同时读取多个RFID标签数量
信息容量 | 容量小 | 容量大
读写能力 | 条码资料不可更新 | 电子信息可以反复修改
读取方便性 | 读条码时需要光线 | RFID不需光线
坚固性 | 污损即无法使用，无耐用性 | 可在恶劣环境下使用
隐蔽安全性 | 需外漏，可见 | 可隐藏在包装内读取
高速读取 | 移动中读取有限制 | 可进行高速移动读取

## Slide 22
智能
高效
成本
四、射频识别技术的发展趋势
1．射频识别标签趋势
2．高频化
3．网络化
4．多能化

## Slide 23
智能
高效
成本
五、射频识别技术系统应用领域及案例
RFID技术具有抗干扰性强以及无需人工识别的特点，常常被应用在一些需要采集或追踪信息的领域上，对于提升企业的工作管理效率具有很大的积极意义。
（一）应用领域
1.医疗领域
2.物流领域
3.零售领域
4.制造领域
5.公共安全领域

## Slide 24
智能
高效
成本
五、射频识别技术系统应用领域及案例

## Slide 25
智能
高效
成本
五、射频识别技术系统应用领域及案例

## Slide 26
智能
高效
成本
五、射频识别技术系统应用领域及案例
（二）RFID技术在仓储管理的应用案例
（三）RFID技术在服装行业的应用案例

## Slide 27
智能
高效
成本
五、射频识别技术实训
任务要求：在RFID仓储资源管理实训平台完成RFID读写器与天线的安装、RFID标签的读写、仓储资产管理实训任务。
任务实施：
1.完成RFID天线的安装与设置。
2.设置读卡器，完成货物的电子标签定义。
3.登录RFID智能实训管理系统，完成货物入库信息指令，并将货物存放在指定展柜储位。
4.登录RFID智能实训管理系统，完成货物出库信息指令，并将货物从展柜指定储位取出，完成出库作业。
5.使用RFID手持终端，对货物的特定区域进行局部盘点。

## Slide 28
2023
感谢您的观看